附錄九 - 懸臂式簷篷及露台

1	簡介

  - 懸臂式簷篷及露台可對樓宇住客及公眾的安全構成極大威脅，業主及管理公司應特別監察、保養和維修這些結構。

2	高危原因

  - 懸臂式建築只靠結構的一端支撐，所有重量均需倚靠該支點才能轉移至樓宇主結構。假若該支點不能承受負荷，整個結構便會塌下，而出事前通常都沒有先兆。

  - 簷篷及露台容易有負荷過重的情況出現，原因如下﹕

- 它們容易透過違例建築工程搭建。

- 它們容易被用作不當用途(如用作貯物室)。

- 它們容易被改建或受不當的維修影響(如加建護牆、地台沙漿批盪過厚、地台斜水方向錯誤等)。

- 排水渠容易堵塞，令結構因積水承受額外負荷。

  - 簷篷及露台容易退化或銹蝕，原因如下﹕

- 它們易受風化侵蝕。

- 它們易作不當用途，或為違例建築工程所佔據，造成潮濕狀況或渠道淤塞。

- 懸臂式結構的主鋼筋位置通常接近面層，令其生銹機會更大。

- 懸臂式結構的受壓區通常位於上方，裂縫可能會在受壓區出現。若裂縫闊度足令雨水滲入，內裡的主鋼筋便會生銹。

  - 懸臂式結構的建築容易出現問題，原因如下﹕

- 搭建懸臂式結構時，主鋼筋距離結構表面的量度須非常準確。鋼筋位置容易因施工期間工人的踐踏或混凝土的灌注而出現誤差。

- 懸臂式結構通常與樓宇主結構分開澆注，它們之間的接合點若處理不當，日後可能出現問題。

- 懸臂式結構的主鋼筋通常錨固於主樓宇結構裡面。若固點建築不當，如錨固的鋼筋長度不夠，支撐不夠力，結構便會塌下。

3	警告先兆

  - 懸臂式結構倒塌前可能並無預兆，或只在一些特別情況下留意到跡象﹕

- 結構向下傾斜：一般單靠肉眼不易察覺，除非一些特別情況，如簷篷或露台與樓宇結構之間有欄杆或護牆連接，那簷篷或露台一旦有傾斜，便會造成裂口，或令欄杆/護牆與樓宇結構分開或之間出現裂縫。如發生這情況，建築界的註冊專業人士能估計會否有即時倒塌的危險。

- 表面出現銹漬：這是鋼筋生銹的跡象，但對於一些簷篷或露台，特別是那些鋼筋直徑較小的，即使內裡鋼筋已嚴重生銹，表面也可能看不出來， 某些簷篷或露台的表面可能已密封或被物件所遮蓋，業主或管理公司應每隔適當時間移走遮蓋物，檢查簷篷或露台的表面有沒有問題。

- 結構裂縫：裂縫通常在結構倒塌前出現，出現位置常在結構的受壓區。就懸臂式結構來說，受壓區位於上方。大多數情況下，這些位置的裂縫，由於位置的限制或防水物料、批盪的掩蓋，並不容易查看。要查看懸臂式簷篷或露台的裂縫，需特別的檢查及勘察。

4	勘察方法

4.1	簷篷或露台很難單靠肉眼檢查，通常要抽取混凝土樣本以作測試。有關勘察須由註冊建築專業人士進行。

4.2	勘察應包括﹕

- 混凝土的厚度和強度

- 批盪及其他表層物料的厚度

- 鋼筋的大小、排列距離和位置

- 任何建築不當的證明

- 混凝土及鋼筋生銹和退化的程度

- 排水渠的狀況

- 重量的負荷等

4.3	根據勘察結果，結構工程師應評估簷篷/露台可承受的負荷，是否要安排維修工程、維修後結構的壽命可維持多久等。

4.4	進行勘察前，結構工程師應考慮是否需要為簷篷或露台加建臨時支撐。

4.5	進行勘察前，應先移走任何在簷篷或露台上下搭建或依附的違例建築工程，所有儲放在簷篷或露台的物件亦應移走。

5	對簷篷及露台的保養及維修

5.1	任何違例結構，不論在簷篷/露台之上或下搭	建，或僅依附其中，均須立刻清除。

5.2	不得用作不適當用途，如貯存室。

5.3	任何會令其負荷過重的情況均應盡量避免。

5.4	排水及防水系統應妥善維修保養，確保其功能正常。

5.5	避免有積水。

5.6	避應時刻保持乾爽清潔。

5.7	如有需要，業主應聘請註冊建築專業人士，就其結構狀況進行勘察。

5.8	如要進行鞏固工程，必先獲得屋宇署批准工程計劃書，及同意展開工程。

5.9	如不再需要己批核的簷篷，業主可向屋宇署申請批准清拆。