第4章	選擇適當的解決辦法

讀者在閱覽第3章後，對樓宇維修保養及管理日常遇到的問題，已有一定的認識。而本章會就這些問題，提供一些選擇適當解決辦法的原則和指引，以供讀者參考。本章第4.1節至4.4節會討論維修保養，而4.5節則會集中述明與管理有關的資料，例如業主立案法團的成立程序及運作模式。

  - 處理樓宇損毀及滋擾

本章提供了常見樓宇損毀及滋擾的背景須知，和相應的維修及解決方法，給讀者參考。所述的大部份都是較技術性的維修工程，一般情況下，都需要專業人士的意見及評估。讀者不應將本指南視為「工人手冊」或「自助維修指南」。就工程的技術、合約及法律事宜，讀者應該聘用合資格的建築專業人士，作為顧問或工程顧問/工程經理來提供意見、服務和監督工程。本章所提供的資料是協助業主、業主立案法團或業主委員會與建築專業人士或承建商的溝通。

編寫本章的目的，並非要將現行處理樓宇損毀和滋擾的方法巨細無遺地一一列出，讀者如要在某一方面得到更深入的知識，應自行參考其它資料或書籍。

在開展任何維修工程之前，安全措施必須安裝妥當，以保障公眾及工人的安全。戶外工程，如維修外牆飾面或瓷磚時，一般需要設置雙重棚架、保護網及防墜斜棚。就算財政緊絀，亦不能忽略安全措施。

4.1.1	樓宇損毀

第三章的3.2節簡述了常見的樓宇損毀情況，以下是一些處理這些損毀的常用方法，惟不能一一盡錄，因為現今建築用料及科技日新月異，業主如要選取最合適的維修方法、知道所需成本，及了解所選用的物料是否耐用或與樓宇原用的物料能否配合等事宜，應徵詢建築專業人士。如要進行下列(a)及(b)節所載的工程，更應聘用合資格的建築業專業人士作出監督。

(a)	結構

(i)	混凝土破損/剝落

局部修補

對於輕微的破損如混凝土表面剝落，局部修補是最常用的方法。方法如下：應首先鑿下破損或鬆脫的混凝土，直到堅固底層露出，然後再用合適的沙漿填補，保護鋼筋免受氧化銹蝕。以人手填補方法常用的物料有以下兩種：

水泥質的沙漿，如水泥沙漿或加添聚酯的水泥質沙漿

合成樹脂配製的化學漿，如環氧合成樹脂化學漿及聚酯樹脂化學漿

在徹底鑿除破損的混凝土後，應先除去鋼筋上的銹污，如在侵蝕性特別強的環境，需在鋼筋面塗上水泥性漆或其他特定底漆，然後才填補沙漿。底漆必須選用可與沙漿兼容的規格，不可胡亂使用，否則會影響混凝土及鋼筋之間的黏合成效，令整個修補工作白費。另外，在修補前亦須確定露出的混凝土及鋼筋表面並無塵埃，這樣鋼筋才能與新填補的沙漿有效地接合。

更換鋼筋

若發現除銹後鋼筋的直徑明顯減少，在填補沙漿前便需添補或更換鋼筋。除了要確定原有鋼筋的種類、選取合適的鋼筋作添補/置換之外，還要預留足夠的新舊鋼筋之間重接駁部份的長度。讀者應在這方面徵詢結構工程師，在有需要時進行結構計算。

局部/全部清拆及更換

若發現有問題的混凝土已深入結構內部，便需要局部、或全部清拆及重新建造受影響的結構部份。在這種情況下，讀者應聘請建築專業人士例如結構工程師處理，包括設計、選料、釐定施工細節及監督工程等。施工時還應確保有足夠的臨時支撐，以免在建造中的結構物倒塌。

(ii)	結構性裂縫

正如第3章提及，如發現結構性裂縫，必須馬上進行詳細的勘察，找出裂縫成因並作根治，然後才修補裂縫。若只修補裂縫而忽略構成裂縫的原因，會引致問題不斷惡化及有倒塌的危險。

如要找出裂縫形成的原因，應聘請結構工程師，他們會針對問題而提供補救的方法。有關的補救工程，應交由根據《建築物條例》註冊的承建商執行。

確定和根治造成裂縫形的原因後，一般修補裂縫的方法如下﹕用高壓將不收縮水泥漿或環氧樹脂灌入；或鑿開裂縫，然後加注或重澆混凝土。

# (b)	外牆

(i)	外牆磚或飾面

不穩固的外牆磚或飾面層，可能在毫無先兆的情況下鬆脫墮下，可對行人構成嚴重的傷害。所有鬆脫的部份應第一時間拆除和更換，以消除危險及保護外牆。修補時要特別確保不同物料之間有穩固的接合，包括舊牆身和新英泥沙槳之間，以及新飾面如瓷磚或紙皮石與英泥沙漿之間的接合面，都是防止相同問題再發生的關鍵。工程人員應確保外露的舊牆身得到妥善處理，能與新鋪上的沙漿牢固地接合，有需要應在英泥沙漿加上粘合劑，或採用飾面磚的特別黏合料。

(ii)	裂縫

修補裂縫的方法有多種，可透過灌注特製化學劑，或如本章4.1.1(b)(i)節所述，先鑿開裂縫，確定舊部位和新批料之間有牢固及直接的黏合，然後用英泥沙漿修補。

(iii)	鬆脫的混凝土

外牆磚或飾面剝落後，可能露出內裏鬆脫、呈蜂巢狀或剝落的混凝土。工程人員應將這些鬆脫或有其他缺陷的部份全部清除，直至露出堅固的底層為止。若損毀範圍太廣泛，需要更換或增添鋼筋，或局部清拆或重建某些部份，讀者應參考4.1.1(a)(i)節部份的內容。

(iv)	飾面蓋板

各類外牆的飾面蓋板如以鋁料或石材所製的，都是利用金屬掛或角架固定在外牆上，統稱為乾式安裝方法。這些支撐組件的設計一般已考慮到室外使用的情況，但環境污染如酸雨或其他的化學侵蝕，均可縮短其有效使用期。業主應安排定期檢查整個支撐結構，特別要留意檢驗伸縮縫、冷縮熱漲縫及密封膠是否有破損的現象，以確保全面穩固。

如發現飾面蓋板出現裂縫或突起，應立刻移走問題部份，以免意外發生。更換飾板前，應先找出問題的原因並作出修正，否則同樣問題可能再會出現。若發現整個飾板系統並不適合樓宇的狀況，便應將其徹底更換。雖然這是一個重大的決定，但為了有效解決和遏止重覆出現的毛病，這是必須的。而實際上這種全面更換的例子在香港亦非罕見。

修葺外牆石質飾面蓋板的時候，絕對不可以傳統濕沙漿的安裝方法取代原本的乾式﹝利用掛和角架﹞的安裝方法，否則可帶來災難性的後果。

# (c)	窗戶

(i)	維修

玻璃

如發現玻璃破爛或碎裂，應選用相同種類和厚度的玻璃更換。

鋼窗

鋼窗框容易生銹，應定期髹上底漆及面漆。固定玻璃於窗框的油灰應妥善保養，以免乾涸碎裂而失效，而窗鉸亦應定期噴上潤滑劑，如有需要，應更換窗鉸，避免窗框脫落。

鋁窗

鋁窗用的窗鉸如鬆脫失效可引致窗扇脫落，往往做成意外。業主應定期檢查，確保窗鉸沒有鬆脫的部件、變形或積有塵垢；亦應定期為窗鉸加添適量潤滑劑，以減少摩擦力，避免窗鉸承受過重壓力。若發現用以固定玻璃的鋁邊脫落，應立刻更換，以防玻璃片突然鬆脫墮下。

更換組件如螺絲及柳釘時，應盡量避免金屬錯配所做成的侵蝕，例如鋁和不銹鋼一起使用時，便會造成鋁柳釘快速被侵蝕耗掉。

窗鎖

若發現窗扇的鎖閂把手不能正常關閉時，應立刻更換，否則在颱風吹襲時便會帶來破壞。

(ii)	更換主要的構件

颱風過後，窗門或窗框可能會變形，搖搖欲墜，必須立即更換。

當窗框出現下述情況，必須整個更換：

- 變形、不穩固、嚴重老化；以及

- 框架的物料或框架與主結構之間的防水物料出現問題，經常漏水，無法修復。

在安裝新窗框時，應注意以下事項﹕

- 	必須使用固定耳鐵將窗框穩固地嵌在牆上的窗洞；

-	窗框和窗洞之間應有合適的防水灌漿，而窗框周圍亦應有另一層防水物料作外層；

-	如安裝鋁窗，應使用合適的物料密封窗框和窗格之間的接合位置。有些設計在窗框底部與窗台的接合位置會有一條內置作防水用金屬或鋁條，防止雨水滲入。窗框和可以開啟的窗扇之間的接合圍邊亦應有一條完整的防水膠邊；以及

-	若要裝設玻璃欄河以防止物件或人墜下，欄河的設計須由認可人士或註冊結構工程師負責及在其監督下，由註冊一般建築承建商進行安裝工程。

4.1.2	屋宇裝備

# (a)	電力裝置

- 註冊電業承辦商/工程人員

電力供應系統的保養及維修，應交由註冊的電業承辦商/工程人員負責。有關名單可從機電工程署客戶服務部或到各區民政事務處索取，又或瀏覽機電工程署的網頁。

- 加置或改動

在加置或改動電力裝置時，應符合《電力條例》所訂明的安全規格。

進行加置或改裝前，應注意下列事項：

  - 視乎工程的大小，應聘請合資格的屋宇裝備工程師或註冊電業承辦商進行可行性研究；

  - 應考慮日後的用電需求；以及

  - 獲得電力公司及業主立案法團的同意。

在完成電力工程﹝包括加置、改裝及維修﹞後，合資格的屋宇裝備工程師及註冊電業承辦商必須檢查及測試電力裝置，並簽發「完工證明書」﹝表格WR1﹞，證明裝置符合《電力條例》所訂明的安全規格。

- 定期檢查

業主應確保電力負荷不超過電力公司批准的最高負荷量。若有疑問，應徵詢屋宇裝備工程師或註冊電業承辦商的意見。

如住宅單位、商舖、辦公室或大廈公用地方電力裝置的允許負載量超過100安培，則業主最少每5年便要安排一次合資格人士進行檢查及測試，並領取有關的證書﹝表格WR2﹞，以確保電力裝置安全。

- 其他指引

  - 電力裝置應接駁有效的水線。

  - 新安裝的入牆電線，必須有導管保護。

  - 配電箱應有識別標貼，顯示每組電路的用途。

  - 應裝設足夠數量的插座，供耗電量大的電器使用。

  - 每個插座應有漏電斷路裝置﹝俗稱水氣掣﹞。

  - 插座不應安裝於水龍頭，氣體開關掣或煮食爐具附近，以免出現短路或火警的危險。

  - 除電鬚刨插座外，浴室內不應安裝其他插座。

  - 若浴室內裝設電熱水爐，開關掣應安裝在浴室外。

  - 戶外的插座及開關掣應有防水的性能。

  - 應使用配備三腳安全插頭的電器。

如有疑問，應諮詢電力公司、合資格的屋宇裝備工程師或註冊電業承辦商的意見。

# (b)	消防裝置

樓宇的基本消防裝置包括消防喉、滅火筒、火災警報系統或自動灑水系統。這些裝置及設備可以防止火勢蔓延、發出警報、或撲滅火勢。

為確保這些裝置在任何時候均操作正常，業主立案法團應委聘註冊消防裝置承辦商，每年最少檢查、保養及驗證有關裝置一次。如發現消防裝置出現故障或損毀，應立即安排修理。

# (c)	電梯及扶手電梯裝置

如電梯的性能良好，安全可靠，不單為住客增添方便，亦可保障住客的生命安全。業主應委聘註冊電梯﹝及扶手電梯﹞承建商進行以下工作：

-	每月最少檢查、清潔及調較電梯或扶手電梯一次及加添潤滑油；

-	每年測試及檢查安全設備一次；以及

-	每5年測試電梯滿載、超載警報裝置及緊急制動器一次。

除確保電梯或扶手電梯符合所規定的安全標準外，樓宇業主亦應注意下列事項：

- 每年續領使用及操作電梯或扶手電梯的許可證；

- 保存及更新維修工程記錄，供機電工程署人員檢查；

- 檢查以確保扶手電梯沿途沒有危險的罅隙；以及

- 保持機房及機槽底坑內整潔。

(d)	供水系統

(i)	組件

供水系統通常包括輸水管和閘掣、上水泵、位於不同位置的水缸、上下水喉、水錶及各種不同的閘掣和配件。

(ii)	食水管

很多舊式樓宇仍用鋅鐵喉管供應食水。鋅鐵喉管容易生銹，所以水務監督已禁止使用。如仍採用這類喉管，在進行維修保養工程時應包括更換食水喉。使用適當的物料，例如銅管或內套塑膠的鋅鐵喉管，以取代鋅鐵喉管。

(iii)	鹹水沖廁裝置

香港大部份地方都用鹹﹝海﹞水沖廁，因此，水務監督規定所有沖廁系統，包括現時仍用淡水沖廁的系統，都必須使用能抵受鹹水侵蝕的組件，而 非塑化聚氯乙烯(uPVC)塑膠喉管是常用的適當物料。

- 持牌水喉匠

讀者應留意，所有有關水務的工程最好交由持牌水喉匠負責。

4.1.3	漏水及排水系統造成的滋擾

(a)	天台

- 解決天台漏水問題

解決屋頂滲水問題的最穩當做法，就是更換全部老化或破損的防水層。如只作局部修補，則效用通常不會持久或甚至未必能解決問題，原因將在下文第(vii)點詳細討論。

(ii)	防水物料的種類

香港一般常用的防水物料可按其施工方法分為兩種：塗料﹝流質﹞式及鋪氈﹝膜狀﹞式。某些防水物料可抵受風雨侵蝕及陽光暴曬，另一些則需要水泥批盪或瓷磚飾面保護；有些物料則較具彈性，適用於有較大伸縮移動的天台結構上。這些防水物料的使用期由5年至20多年不等。

(iii)	工程質量

質量是防水工程效能的重要因素。下列是須注意的事項﹕

- 屋頂表面需要有足夠的斜度(流向去水位)，以防止積水；

- 防水物料厚度要適宜，太薄會容易損壞，太厚則缺乏伸縮性，容易被拉破；

- 防水物料之間的接駁位要有足夠的互相重疊及必須完全溶合；

- 防水物料在碰到護牆及其他牆壁、突出喉管及尖角都是容易出現問題的地方，施工時要特別留意；

- 防水物料在碰到排水孔時，應向下彎蓋收口；以及

- 避免防水料層上面裝置重型或會震動的器材。

防水工程是否有效，很大程度上視乎物料的完整性有沒有被泵/空調系統的冷凝器、僭建物、支撐管等物件破壞。

(iv)	測試

在鋪設防水物料後，可進行浸水及紅外線測試，以明證其防漏功能。

(v)  	保用期

工程完成後，承建商應提供書面保證，承諾在雙方協議的期限內為物料及工程質量提供保用證明。證明應清楚列明承建商對不同的漏水情況所須負上的責任，以及如在保用期內漏水，亦須負責修補因而對飾面/裝置造成的損毀。

(vi)	選擇承建商

業主在選擇防水工程的承建商時需特別小心，及應考慮該承建商在行內的聲譽及經驗。

(vii)	局部維修

如欲採用局部鋪設防水物料的方法，則必須能準確地找到漏水的源頭﹝如小孔﹞；而維修物料亦必須與正在使用的物料兼容。最重要的是，新舊防水物料之間必須重疊和黏合妥當。另外，補修後的樓面亦應有足夠的傾斜度，以盡量防止積水。一般來說，局部修補一般都比全部更換防水層的做法效果較差。

(viii)	其他維修方法

目前，市面上也有其他不同的補修方法，例如在混凝土表面加上化學添加劑、注射化學灌漿以填補裂縫及孔隙等。這些方法衹屬暫時修補措施，通常是在樓上住客或天台業主不合作的情況下使用，因工程可以直接從受影響住戶的單位內進行。但由於沒有根治漏水的源頭，這些方法的成效通常不能持久，因水仍會循其他弱點滲下。

(b)	埋置的水管

- 維修

為了找出漏水源頭，有時可能要挖掘至使管道露出，以便進行目視檢驗。除此之外，亦可以用先進儀器探測及確定漏水源頭。出現漏水的水管應整節更換。理論上維修工程不應產生更多可導致漏水的弱點。已修補的水管應先進行壓力測試，確保所有接駁位完全防水，方可回泥。

- 供水管

供水管因經常受到高壓和震動的影響，日子久了，出現問題的機會會較大。熱水管特別由於要承受較大及頻密的溫差，更比較容易出問題。業主決定進行大維修時，應考慮將這些水管重新鋪設於地面上；或將水管安裝在設有活門的溝槽或管道內，方便檢查及修理。讀者可參考由土木工程署及工務局提供關於勘測及維修地下帶水管道的指引，見附錄7。

- 管套

穿過牆壁和樓板的水管應用管套妥善保護。若管套和水管之間的整段隙縫沒有完全用合適的防水物料妥善封好，則很容易成為漏水的弱點。封邊物料應有彈性，或按需要同時具防火功能。

(c)	外牆

(i)	常見漏水的源頭

除了管套外，外牆漏水的原因，常見的有以下幾類：

- 深入飾面和牆身的裂縫。

- 牆身混凝土破損。

- 外牆飾面損毀或脫落，令牆身失去保護，不能抵禦雨水直接落在牆身上而加速滲透。

(ii)	常見的維修方法

- 在外牆的裂縫注射化學灌漿，或先鑿開裂縫，然後用防水沙漿填補。

- 首先清除牆壁的漏水地方，如穴孔、蜂巢狀混凝土、塵埃及雜質，然後才用合適的防水物料填補。

修補工程可在室內或室外進行，視乎漏水源頭的位置。敷上修補沙漿或注入化學灌漿後，表面應再作打磨或加上批盪，然後鋪上相配的飾面。如有需要，可在沙漿或批盪加上添加劑，以加強其防水功能。

(d)	窗戶

如果變了形的窗扇或窗框是引致漏水的原因，應立刻更換。

所有窗扇應可關緊和鎖上。如窗扇和窗框之間出現漏水，應檢查窗扇四周的防水膠條，如有需要便應更換。

如漏水是在框架各組件之間的柳釘接駁位出現，應檢查接駁位的填縫料，如有需要應重新填補。

如漏水是在窗框和牆壁之間出現，以下的補救措施可改善問題﹕

-	更換有問題的填縫料，改用防水沙漿。

  - 窗框和填縫料的接口，應用合適的膠黏灰泥，或用防水接合膠封好窗框四周。

  - 設於外牆的窗台應微微向外傾斜，以防雨水積聚。在窗洞頂部上的外牆飾面應有一條滴水線，使沿著外牆流下的雨水流走。

  - 在室內，可以用合適的物料注射填補窗框四周填料的裂縫。

(e)	浴室、廚房或露台地面

- 漏水源頭

如浴室或廚房出現漏水，應先找出原因，然後才進行修補工程。若漏水純粹因為排水系統的組件，如洗滌盆、洗手盆或浴缸底的樽型隔氣出現鬆脫而造成，則只需進行簡單的維修工程。但若發現漏水源頭是水管破損，那便需要聘請註冊水喉匠更換破損部份，或更換整個供水系統。

較常見的漏水成因是浴缸、洗手盆、洗滌盆周邊的防漏膠破損，或地台的防水系統出現問題。防漏膠的問題比較容易解決，只需重敷相同的物料便成。但若使用廚房廁所時有經常弄濕地面的習慣，那防水系統的功能便會受到嚴峻的考驗。如果漏水是因為經常有水濺到地面上，而防水層又有破損的話，建議不要進行局部修葺，而應重新鋪設整個防水層。

若露台常因大雨或因地台去水口被垃圾堵塞而出現積水，則地台的防水系統必須有效才能確保樓下住戶免受滋擾。

- 修補工程

在漏水地面重鋪防水層之前，應先拆除所有衛生設備，使整個地面都能鋪上防水層。

防水層一般用防水沙漿批盪或其他相同功效的物料。防水砂漿批盪應鋪砌上牆腳部份，而地面應有足夠斜度傾向排水口，以避免積水。

衛生設備應安裝在防水層上面，不可穿過防水層。浴缸或花灑盆下的地台表面應有足夠的向外傾斜度，以避免漏水發生時水會積聚在難以察覺的地方。

重鋪地面瓷磚後，瓷磚之間的夾縫應用防水英泥封好。

所有浴缸或花灑盆與牆上飾面之間應用合適的防漏膠封妥。牆身瓷磚應用水泥沙漿全面鋪上，而所有接口位亦須以防水英泥封好。雲石之間的縫隙應以有彈性的防漏膠封好，以防止日久出現的輕微移位引致裂縫的出現，讓水滲入構成滋擾。

若發現漏水是因為埋設於牆身或地台內的水管造成，維修方法跟本章4.1.3(b)節所描述的相類似。讀者應考慮將埋設的水管更換作明喉，以方便日後維修保養。

(f)	公用渠管

應更換有問題的部份，並將其穩固在外牆或地上。若樓宇比較殘舊，應聘請建築專業人士進行評估，考慮是否需要更換全部渠管，長遠來說可能比頻繁的維修較化算。

將一個現存的住宅單位分間成較小的獨立單位，往往需要加設間隔牆、安裝新廁所及將水管或排水渠埋置於加高的地台內。基於環境限制，這類工程大多會觸犯《建築物條例》及其他相關規例。此外，埋置的水管及渠道往往令維修保養更加困難。若因漏水而對樓下住戶造成滋擾，而樓上的業主/佔用人又未能合作解決問題，則業主可向食物環境衛生署尋求協助。

(g)	地下渠管

(i)	沙井

沙井口的位置應無障礙物，以方便進行定期的保養。它們不應被地台飾面、花槽或傢具阻塞。

如欲防止沙井漏出污濁氣體，可以修葺沙井開口邊緣的裂縫、將沙井蓋更換或改為使用雙層密封式的沙井蓋。

設置在車道上的沙井，如設計不恰當，車的重量可能令沙井蓋或甚至整個沙井出現下沉或損毀。如發生這樣的情況，應另外建造一個承重力較強的沙井。

(ii)	渠管

直徑100毫米或以上的地下渠管，可用閉路電視進行檢查，透過掃描，可以顯示出整條渠管是否有裂縫、漏水或其他損毀，從而安排相應的修補工程。

(iii)	淤塞

渠道如有輕微淤塞，通常可使用高壓噴水器或用通渠器處理。假若情況嚴重，如因水泥或其他沙泥雜物凝固或積聚而令渠管嚴重堵塞，則可能需要鑿開及更換有問題的部份。

4.1.4	斜坡及擋土牆的維修保養

一般斜坡及擋土牆的例行維修工程如下:

| 項目 | 一般所需的維修工程或保養工作 |
| --- | --- |
| (a) 地面排水系統﹝如排水渠，排水井及砂槽﹞ | 清除雜物，雜草和其他障礙物。 |
|  | 使用水泥沙漿或「軟質」防水填料修補小裂縫。 |
|  | 重修嚴重破裂的排水渠。 |
| (b) 疏水孔和地面排水管 | 清除疏水孔及排水管出水位的阻塞物﹝如雜草和碎石﹞。 |
|  | 用竿探查較深的位置是否有阻塞物。 |
| (c) 「硬質」斜坡護面﹝如灰泥和噴漿混凝土﹞ | 清除會破壞硬面保護層的雜草。 |
|  | 修補出現裂縫或剝落的部份。 |
|  | 修補受侵蝕的部份。 |
|  | 更換與底層泥土剝離的斜坡護面。 |
| (d) 植物護面 | 用壓實的泥土修復受侵蝕部份，然後再重新種植。 |
|  | 清除已枯萎的植物並重新種植。 |
| (e) 岩石坡 | 為防止雨水滲入石間的裂縫而影響其穩固性，應密封裂縫或加上護面。 |
|  | 清除疏鬆的碎石。 |
|  | 清除雜草。 |
| (f) 結構性護面 | 修葺砌石牆表面受損的灰泥接縫。 |
|  | 修復已破裂和剝落的混凝土表面，並更換損壞的接縫填料。 |

註﹕	須設計和保養安全和有效的通道，以便進行維修保養工程。

4.1.5	處理含石棉物料的建築材料

(a)	法例管制

《空氣污染管制條例》(第311章) 第69至79條訂明有關管制樓宇石棉的條文，包括建築及拆卸含石棉物料的工序。讀者應該留意，只有合資格及經環境保護署註冊的石棉顧問、承建商、監督員及實驗室方可進行與石棉有關的工程或工作。

(b)	聘任專業人士

業主或住客應留意其樓宇有沒有石棉存在。如有此類物料，在樓宇進行加建、改建，或清拆違例建築物時，均會釋放出有害的石棉纖維，危害健康。如懷疑其物業有石棉存在，應聘任一位註冊石棉顧問進行檢查。如發現確實有石棉物料，有關顧問應提出清除石棉的計劃及／或監察石棉纖維外漏的方案並監督清除工作。所有清除含石棉物料的工程，是必須由合資格的承建商負責。

(c) 	處理含石棉物料的方法

一般常用的補救方法有兩種﹕完全拆除含有石棉的部份，或用不含石棉的物料完全密封含石棉的物料，以防止石棉纖維散播。

(d)	處理含石棉物料時應注意的事項

為避免拆除含有石棉物料時纖維散播於空氣中，工人必須穿著保護衣物及使用特別的過濾面罩。另外，應將處理石棉的工作範圍與四周分隔及對空氣質素進行監察，以確保安全。

(e)	棄置含石棉物料

已被拆除的含石棉物料不能被當作普通建築廢料來處理。它們應在一個受監控的環境下分開處理、收集並存放在認可的容器內，然後才埋藏於指定的政府堆填區內。

4.1.6	廣告招牌

應定期檢查及維修豎立於樓宇外牆的廣告招牌，以確保它們的結構穩固及安全。如發現招牌有以下情況，應立即將這些招牌連支撐構築物一併拆除﹕

- 已被停止使用或遭棄置；

- 對其所附的樓宇結構有不良影響；

- 對公眾或住戶造成滋擾或障礙；或

- 對公眾構成或可能構成危險。

4.1.7	違例建築物或僭建物

業主有法律責任自動拆除其物業內的違例建築物，並盡快按核准圖則將物業修復至原來獲批准的狀況。個別業主如在進行修葺或拆除僭建工程方面遇到經濟困難，可向屋宇署的「樓宇安全貸款計劃」申請貸款。

業主立案法團可按大廈公契，向個別業主提出民事訴訟，要求他們停止搭建或拆除在公用地方的違例建築物。屋宇署會優先處理那些正在搭建的違例建築物，以遏止它們的擴散。

本章4.2.2 (a)節列載了一些指引，指導市民在收到屋宇署發出的違例建築工程清拆令時應怎樣遵守。

4.1.8	由第三者引致的損毀

(a)	發現樓宇損毀

業主或樓宇管理人員若發現樓宇因第三者的行為及工程，或其他外在因素﹝如毗鄰建築工程或意外﹞而出現損毀，應立刻向屋宇署報告，以便該署盡快派員進行檢查。遇上緊急的情況，應馬上通知警方，有需要的話應暫時撤離受影響的部份或整棟樓宇。此外，他們亦可聘任建築專業人士，調查損毀的成因及範圍、樓宇的狀況，以確定樓宇是否安全。

(b)	臨時安全措施

屋宇署及/或獲委聘的建築專業人士在進行調查後，可能會先提出一些臨時安全措施，然後才訂出長遠的補救方案。這些臨時措施可能包括：對樓宇有關部份進行臨時的支撐或鞏固工程、拆除危險部份、或甚至封閉整幢或部份樓宇。在緊急情況下，為盡快消除危險，屋宇署或會旨令其承建商採取即時行動，進行所需安全措施或補救工程。但在非緊急情況下，或會視乎實際情況，要求受影響業主或毗鄰地盤的承建商進行有關工程。

(c)	法律責任

在建築專業人士及法律顧問的協助下，可確定應負責的一方，受影響方應在事件發生後，立刻通知保險公司，因為他們可能會要求加入調查。若已確定了負責方，而雙方亦能就維修工程及賠償達成協議，則負責方應立刻採取行動，消除即時或潛在危險及修復損毀。

倘若無法確定誰應負上責任，或無人願意承擔維修的責任，為保障本身利益及安全著想，業主應首先進行補救工程，以策安全。若情況緊急而屋宇署已接管及進行了所需工程，業主日後必須繳付屋宇署有關的費用。此費用可循法律途徑，向須負責任的一方追討。

- 其他有關資料

本章4.3節列舉了更多有關補救工程的細節。

4.2	遵守法定命令

# 4.2.1	有關遵守政府部門所發出的命令的一般事宜

(a)	個別業主

(i)	業主收到法定命令後，應仔細閱讀命令的內容。

(ii)	業主如對所指令進行的工程存有疑問，應向有關政府部門的負責人員查詢。負責人員的姓名及電話可在命令或其所附的函件中找到。

(iii)	對於大型或複雜的工程，業主可能需要聘請合資格的建築專業人士或專家，就所需的工程提供意見，並作出監督。

(b)	業主立案法團

(i)	若業主立案法團收到政府部門所發出的命令，主席應召開業主大會，商討及議決下列事項：

-	工程項目清單：命令上所指令進行的工程必須較樓宇其他的一般改善及保養工程獲得優先處理。安排工程時，應遵守命令所訂明的期限。

-	委任建築專業人士：負責擬訂所需的補救或修復方案、提供財政預算、就聘用註冊承建商的事宜提供意見、統籌和監督有關工程。施工方面，本全書4.3.4節有詳細列出這方面的指引。

-	聘用註冊建築承建商：按照本全書4.3.5節的程序，進行所需的維修及補救工程。

-	共同業主分攤費用的方法：應以公契的條款為準；如無公契，應按各業主所佔的不可分割份數的業權比例分攤費用。這個比例可事先協定，或按物業樓面及/或應課差餉的比例計算。

-	收集費用的時間及方法：向共同業主收取，以便為有關工程籌集資金。

-	管理工程進度的方法：業主可成立特別委員會或聘請工程顧問來代表業主監督工程的質量及進度。

(ii)	工程完成後，獲委聘的建築專業人士須向業主立案法團提交竣工證明書，並向有關部門匯報。

(iii)	業主立案法團可隨時就遵守命令的事宜向有關的政府部門及所屬分區的民政事務處徵詢。

(c)	共同業主

(i)	當局如向樓宇的共同業主發出命令，則名單上每位業主均有責任遵守命令的要求。業主們可按《建築物管理條例》﹝第344章﹞的規定，盡快成立業主立案法團。業主可聯絡各區民政事務處，尋求協助成立業主立案法團或其他業主組織，或參閱民政事務總署刊印的《怎樣成立業主立案法團 ─ 有效執行大廈管理》小冊子。本章第4.6節詳細地列載有關成立業主立案法團的程序。

(ii)	若須進行緊急工程，消除即時危險，這些工程應馬上展開，不一定需要等成立業主立案法團後才進行。業主們在這方面可向建築專業人士或有關政府部門徵詢。

(iii)	若業主立案法團未能成立，可參照4.2.1(b)節的程序和步驟處理。分別之處是業主在此情況下可選出代表或業主委員會代為處理這些事宜。

# 4.2.2	如何遵守屋宇署發出的命令

以下是屋宇署較常發出的命令，而每項均列出有關的遵守步驟：

(a)	違例建築工程清拆令﹝《建築物條例》第24條﹞

(i)	業主在拆除僭建物時，應把樓宇修復至原來核准圖則的間格佈局，如有疑問，可向屋宇署申請閱覽核准圖則。

(ii)	如對命令的內容有不明之處，業主可聯絡命令附件上所載的負責職員，要求詳細解釋命令的具體要求。

(iii)	為確保清拆工程能安全地進行，業主須確定其聘任的承建商嚴格遵守：

-	《清拆常見的違例建築工程及進行外牆一般維修的指引》(見附錄11) 及

-	《拆除含石棉物料的僭建物》(見附錄14) 的規定。

(iv)	假如清拆及復修工程屬大型或涉及結構工程，屋宇署或會要求業主委聘認可人士代為擬備及提交補修建議，及監督工程。註冊承建商亦須在認可人士的監督下方可展開工程。

(v)	完成清拆及修復工程後，業主或認可人士應向屋宇署匯報，以便屋宇署派員視察，其後發出「完成規定事項證明書」。

(b)	樓宇或渠務工程 – 勘測令﹝《建築物條例》第26A或28條﹞

(i)	業主要勘測日久失修的樓宇或渠務系統時，應委聘認可人士統籌及執行樓宇結構及渠務系統損毀狀況的勘察工作。

(ii)	認可人士須向屋宇署提交樓宇狀況評估報告。若發現有損毀或須要維修的地方，認可人士應在報告內建議補修的方案，以待建築事務監督接納。

(iii)	倘建議的補修方案獲得接納，屋宇署便會視乎情況，發出函件同意或命令進行所須工程。

(c)	樓宇或渠務工程 – 修葺令﹝《建築物條例》第26及28條﹞

(i)	屋宇署認為有需要進行樓宇或渠務系統之維修，業主應委聘認可人士，統籌及執行樓宇及/或渠務系統的勘測工作﹝通常指大型維修工程﹞。

(ii)	如有需要，認可人士須向屋宇署提交補修方案。

(iii)	業主應委聘承建商進行補修工程。﹝如涉及結構工程，便須聘任註冊承建商。﹞

(iv)	完成補修工程後，業主或認可人士應向屋宇署匯報，以便屋宇署派員視察及在其後發出「完成規定事項證明書」。

業主立案法團遵守法定命令的程序

收到命令

| 召開業主大會，商討及議決下列事項： |
| --- |
| 工程項目清單 委任建築專業人士 聘用註冊建築承建商 | 共同業主分攤費用的方法 收集費用的時間及方法 理管理工程進度的方法 |

委任建築專業人士

聘用註冊建築承建商

進行所需的維修及補救工程

在命令列明的限期前完成所需的維修及補救工程

委任建築專業人士應： 向業主立案法團及屋宇署提交竣工證明書 向有關政府部門匯報完工事宜

(d)	危險斜坡 – 勘測令及修葺令﹝《建築物條例》第27A條﹞

(i)	根據命令的要求，業主必須聘請認可人士、註冊結構工程師或註冊岩土

工程師或上述專業人士的組合進行勘測。

(ii)	勘測工作完成後，認可人士/註冊結構工程師/註冊岩土工程師應向屋宇署提交補修方案，以待審批。

(iii)	在在取得認可人士/註冊結構工程師/註冊岩土工程師的建議及協助下，業主應聘請地盤平整類別或其他相關類別的註冊專門承建商，在認可人士/註冊結構工程師/註冊岩土工程師的監督下進行補修工程。

(iv)	補修工程完成後，認可人士/註冊結構工程師/註冊岩土工程師應向屋宇署匯報。

(v)	附錄7列載更詳盡的資料。

(e)	埋置的喉管 – 勘測令及修葺令﹝《建築物條例》第27C條﹞

- 埋藏在土地裏的水管出現破損，是引致山泥傾瀉及沉降常見的成因。從喉管滲出的水會沖走泥土，或改變了土壤的特性，構成危險。

- 業主應委聘認可人士統籌所需進行的工程；如有需要，亦須委聘註冊岩土工程師進行勘測。

(iii)	認可人士應向建築事務監督提交補修方案，以待審批。

(iv)	若需要進行挖掘以露出喉管進行維修，應徵詢認可人士和聘請合適的註冊承建商。

(v)	補修工程完成後，認可人士應向屋宇署匯報，以便屋宇署派員視察及在其後發出「完成規定事項證明書」。

(vi)	土木工程署及工務局都印製了有關勘測及維修地下水管設施的指引，詳情請參附錄7。

(f)	改善消防安全指示 – 由屋宇署及消防處按《消防安全﹝商業處所﹞條例》﹝第502章﹞發出

(i)	業主應委任認可人士統籌及進行所需勘測工作。

(ii)	認可人士在勘測工作後應向建築事務監督提交改善方案，以待審批。若須進行建築工程，應先徵詢認可人士，然後聘請合適類別的註冊承建商進行工程。

(iii)	獲委任的註冊消防裝置承辦商亦應向消防處提交改善方案，以待審批，並進行有關的消防裝置改善工程。

(iv)	改善工程完成後，認可人士應向屋宇署及消防處匯報。

- 大型行動 :「清拆違例建築物的特別行動」及「屋宇維修統籌計劃」

維修保養樓宇及拆除僭建物是業主的責任。屋宇署為了協助業主在這方面加快步伐，不時有安排大型行動如「清拆違例建築物的特別行動」、「屋宇維修統籌計劃」等：

- 清拆違例建築物的特別行動

如樓宇單位或公共地方有僭建物，屋宇署有可能同時發命令給有關業主或業主立案法團，以便把整幢樓宇的僭建物在一次行動中清除。受影響的業主或業主立案法團，可聯合聘任建築專業人士及承建商，以一份工程合約方式進行全部僭建物的清拆、修復、維修或改善工程，可更省便。

- 屋宇維修統籌計劃

被「屋宇維修統籌計劃」選中為目標樓宇的業主有可能就不同種類的損毀收到從不同政府部門所發出的多份命令、勸喻信、告示或指示。如遇到這樣的情況，業主應聯合委任一位認可人士以一份綜合工程顧問合約方式統籌及監督所有不同類別的維修或補修工程。

# 4.2.3	其他政府部門的命令

(a)	水務監督 – 根據《水務設施條例》第16條的規定就水務設施發出的通知書

業主應委聘持牌水喉匠提交修葺或補修建議，並進行有關工程。

(b)	環境保護署 – 根據《水污染管制條例》第3條的規定就排水系統發出的通知書

(i)	業主應委任認可人士及/或環境顧問向屋宇署及/或渠務署提交補修建議，以待審批。

(ii)	如涉及建築工程，業主應委聘合適的承建商或註冊承建商進行有關工程。

(iii)	倘工程涉及渠務，完工後業主應向屋宇署申請完工證明。

(iv)	工程完成後，業主或認可人士應向環保署報告。

(c)	消防處 – 消除火警危險通知書

業主應在指定期限內消除通知書所述的火警危險，並且避免阻塞走火通道的情況再出現。

(d)	機電工程署

機電工程署可根據《電力條例》(第406章)的規定發出通知書，要求提交定期測試證明書，俗稱WR2表格。

(i)	業主或業主立案法團須聘請註冊電工測試、檢查及維修電力裝置的毛病。

(ii)	完成測試、檢查或維修後，註冊電工須以特定表格通知機電工程署。

(iii)	電力供應達100安培或以上的住宅樓宇，須每5年進行檢查及測試一次其電力裝置。供電量通常在住宅單位內的總掣箱上註明。

4.3	進行維修及保養工程

##### 4.3.1	基本事項

不論是保養、修葺、翻新、改建及加建工程，事前必須有周詳的計劃。要有理想的效果，應尋求建築專業人士﹝例如認可人士﹞的協助或意見，以及選取信譽良好並對有關工程有豐富經驗的承建商。

下文提供的程序及考慮事項載述了保養、翻新及維修工程的原則，而業主可因應個別情況更改或簡化有關程序。

4.3.2	工程計劃及財政安排

(a)	成立工程督導委員會

計劃、籌備及監督維修保養工程的進行過程，應由一個包括業主或業主代表的工作委員會負責，參與的業主代表最好在這方面有經驗。這個「工程督導委員會」，可由樓宇業主透過或不透過業主立案法團成立。為了方便委員會執行日常運作，業主應賦予委員會應有的權力，就日常事項作出決定。但若遇到重大事項，應先獲得到大部份業主的同意，事項包括：

-	維修項目的優先次序

-	選取物料

-	財政預算及籌集費用

-	挑選顧問及承建商

-	批出工程或顧問合約

-	監察工程進度及付款，以及

-	處理較大的事情如合約上的大改變等問題。

成立業主立案法團的詳情載於本章4.6節及附錄18。

(b)	事前的策劃

雖然有部份維修及保養工程可能是因緊急事故及意外所引起，或因應需要而展開，但訂立長遠的維修保養計劃會有助財政預算、控制支出及盡量減少業主之間的糾紛。有關詳情載於本章4.4節。

通知業主籌集費用以進行大型維修保養工程的時間若過於倉卒，通常會引起糾紛。故此，在工程之前，應把諮詢各業主作為一個標準程序並盡量提早執行。這不單讓各業主有更多時間籌集費用，亦令他們能有時間明白維修的需要及解決方案。

為幫助每位業主的財政負擔，可考慮從樓宇管理基金的中央儲備抽取一部份金額作為補貼業主各自需負擔的款額。管理公司應在每月繳交的管理費中，預留一部份作儲備，以應付這個目的或作緊急用途。

屋宇署設有「樓宇安全貸款計劃」，為經濟有問題的個別業主提供貸款，以進行改善樓宇安全所需的工程。有關工程必須在核准的清單內，而業主可以低息分期償還貸款予政府。有關詳情載於第5章的5.2.1 (c)節及附錄6。

4.3.3	保險、公眾安全及預防措施

(a)	保險

在工程展開前，應已購買各項所需的保險。

所有工程合約應有足夠的工程全保及第三者保險。

承建商須為僱員購買勞工保險。

業主應為其物業購買保險。如有聘請人員代為監督工程，亦應為有關人員購買勞工保險。

(b)	預防措施

在工程展開前，必須完成所有預防及保護措施。

應特別注意棚架的結構及安全設計是否符合標準，訂明建造細則，另設有防止小孩攀爬及爆竊的措施。

應為受工程影響的露天停車場及行人通道提供防護措施，例如安裝保護屏障或提供有蓋行人通道，避免高空墮下的物件傷及途人。這些防護措施的結構及穩固程度應與工程的性質相符。

若工程涉及暫時拆除電梯門，則應為電梯槽開口做足防護措施，以防有人失足誤墮槽內，以及最重要的是萬一有火災發生，要防止火勢從電梯糟蔓延。

應清楚訂明有關物料及廢料的運送安排。必須注意在過程中不可令任何樓宇結構或裝置，如電梯負荷過重，否則可能引致倒塌。若有關工程需要使用客用電梯時，應先在電梯內妥為鋪上保護層。使用電梯時亦須在合資格人員監督下進行，避免超載。

進行結構維修工程時，必須注意裝設臨時支撐架，以保持受影響部份的結構完整性。為方便讀者理解，橫樑、大片的天花板、柱角、行車道和停車場地面、水箱等的裂縫修補工程，均被視為結構性維修工程。

(c)	消防安全措施

如何在進行翻新或維修工程期間消除火災危險，是值得業主密切關心及需要適當地分配資源的問題，況且，過往亦有在這況下發生嚴重火災的慘劇，讀者應引以為戒，多加警惕。建議的檢查清單如下﹕

在每個工程階段，消防裝置均應操作良好。如果進行樓宇公用部份的大型工程，應先檢查現有的消防裝置，如滅火喉、喉轆、警鐘、自動灑水系統等，確保這些裝置操作正常，方可展開工程。

不應讓防火門打開或將之拆除。如需更換防火門，應逐一更換及盡速完成，以盡量減少樓宇內防火的弱點及縮短高風險的時間。

在任何時候均應將樓梯及走火通道，﹝包括照明系統、有效闊度和高度﹞保持在妥善及性能良好的狀況。不得儲存任何易燃物品、建築物料、廢料或垃圾。

用防火板將已拆除電梯門的電梯槽封好，以防止濃煙擴散及火勢蔓延。電梯槽底不得用作貯存建築廢料或垃圾。應避免在電梯槽內進行可引致火災的高危工作，如燒焊等。

4.3.4	委聘建築專業人士

(a)	法定要求

- 聘請合適的建築專業人士

如進行下列工程或在以下情況下，須聘請認可人士﹕

  - 法定命令的要求；

  - 須向建築事務監督提交圖則以待審批及同意的工程；及

  - 涉及大型維修、修復或改動走火通道、修復回至批准圖則所示的狀況、公用地方或牽涉整幢樓宇的工程。除認可人士外，其他負責統籌或監督工程的人員亦必須對法定要求有足夠的認識。

至於其他維修保養工程，亦建議聘任建築專業人士。

    - 認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師

認可人士是獲建築事務監督接受註冊及認可的合資格建築專業人士，獲授權執行《建築物條例》所特訂的工作及程序，及負上相關的責任。按照法律規定，任何人士如欲興建一幢新的建築物，或進行改建或加建工程，必須聘請認可人士，代為提交圖則予建築事務監督審批，並統籌整項工程，與其他專業人士﹝如註冊結構工程師及註冊岩土工程師﹞合作監督工程，以及證明工程完工。

(iii)	認可人士的註冊/結構工程師的註冊/岩土工程師的註冊

認可人士可以是建築師、結構工程師或測量師。屋宇署備存了一份認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師的最新名單，而該名單可於屋宇署的辦事處或其網頁﹝www.bd.gov.hk﹞查閱。以往曾向屋宇署表示有興趣為私人機構或業主提供有關樓宇安全事宜的專業服務的認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師，在名單上的名稱旁邊會註有「1, 2, 3 & 4」 號，並附有聯絡電話號碼。

- 建築專業人士

樓宇業主可向有關專業學會查閱最新的合資格成員名單。但並非所有合資格的建築專業人士均已註冊為認可人士或註冊結構工程師。

- 建築專業顧問公司

專業註冊及資格是以個人名義獲取，但執業一般則是以公司形式進行。在揀選專業顧問的過程中，業主應確保該專業人士及其效力的公司均會互相配合提供所需的專業服務，在資源方面，公司會積極提供有效的支援，以保專業服務的質素。亦應按實際所需進行工程的規模，慎重考慮是否應委聘純以個人名義或甚至業餘模式運作而沒有專業公司支援的專業人士。

(b)	揀選過程

下文提供了一些就不同目的揀選認可人士、註冊結構工程師或建築專業人士的指引。

- 第一階段 – 樓宇狀況的全面勘測

承建商報價與全面勘測

了解樓宇現時的狀況，是認識問題大小的第一步。未經適當的勘測，便貿然向承建商索取報價參考，並沒有多大的幫助，其報價亦不能作為一份公平的招標文件。因此，業主有需要聘請認可人士、註冊結構工程師或建築專業人士先為樓宇進行全面勘測。

甄選專業人士作勘測

業主立案法團可聯絡本章4.3.3 (a) (iii)節所述名單上的認可人士或註冊結構工程師，邀請其中3至5間公司提交專業顧問服務及收費建議書。業主可按有關公司在這類工程的工作經驗、工作記錄、提出所收的專業勘測費用，服務範圍及所需的時間來考慮選擇。專業人士提供的履歷上亦應列出有關其過往經驗的諮詢人及其聯絡資料，而這些諮詢人可以提供該公司過去服務水平及表現的實在資料。

附錄22載有「邀請專業公司就樓宇全面狀況勘測提交收費建議書」的函件樣本，方便讀者邀請認可人士或其他建築專業人士進行樓宇狀況全面的勘測，作為向業主提供的第一階段服務。

樓宇狀況全面的勘測報告

勘測樓宇全面的狀況可讓業主更了解在公用地方、外牆、天台、屋宇裝備等部份所發現的損毀。根據勘測所得的資料， 認可人士、註冊結構工程師或建築專業人士便可建議相應的維修工程及其他可以考慮的改善工程，並且提供初步的財政預算。

勘測報告應包括樓宇的狀況，有待修葺損毀的一覽表及進行工程的優先次序。應列明每項維修項目所需的大約費用，方便業主作出決定。如決定進行工程，亦應分析是否需要聘用建築師、結構工程師、測量師、屋宇裝備工程師、園景建築師、認可人士或註冊結構工程師等專業人士。

落實工程範圍

完成勘測報告後，業主立案法團可舉行會議，商討進行報告內維修及改善工程各項目的需要及迫切性。若有必須進行的工程，則業主立案法團可進入下述的第二階段。

進行上述討論時，業主立案法團應仔細考慮建築專業人士、認可人士/註冊結構工程師建議的工程範圍及項目。涉及樓宇安全的工程，業主應充份考慮其可能引致的嚴重後果，不應被刪去或延遲進行。另一方面，業主亦可考慮將改善提昇工程，基本保養工程與樓宇安全必須的工程一併進行。

- 第二階段 – 工程的安排

委聘工程顧問

第二階段的首要事項是委聘認可人士或建築專業人士作為工程顧問，以負責統籌維修及/或改善工程的設計、招標、安排及監督工作。

雖然第一及第二階段都涉及專業服務，其甄選過程應獨立進行。第二階段所需的專業服務範圍，要待樓宇狀況的全面勘測報告完成，及業主立案法團就須進行的工程範圍達成共識後方可訂出。在第一階段進行勘測的專業公司，未必一定要被揀選作為提供第二階段專業服務，該公司在所需工程項目上的知識、經驗及其第二階段的收費都應被再重新考慮。

如預期這個階段會牽涉十分大的金額，建議應邀請5至8間專業公司競投服務，以加強招標的競爭性。附錄23載有邀請公司競投第二階段服務的函件樣本，以供參考。

附錄21載列了一些工程及專業費用的實例。

若讀者所居住大廈已是由一間歷史悠久、僱用專業人士的物業管理顧問公司所管理，建議增聘該管理公司作為「工程經理」，這可大大減輕業主立案法團或工程督導委員會的壓力，因為他們可能沒有足夠時間或專業知識監督所聘用的工程顧問及承建商。此外，物業管理公司一般都累積了管理有關樓宇的經驗，及掌握了有參考價值的背境資料，可能有助決定所需進行的工程。

- 一般名稱

業主或業主立案法團聘請的工程顧問須負責工程的策劃、監控、管理合約、監督工程的進度、質量及驗收等。他們通常是認可人士、註冊結構工程師或建築專業人士。

工程經理或稱項目經理一般是指由發展商或業主所聘請的人士，一般具專業資格，負責監督及協調工程顧問及承建商的工作。

雖然以上工程經理及工程顧問的定義已為建築界普遍採用，但並非絕對的定義。例如，承建商除了有其地盤代理人﹝一般稱地盤總管﹞外，亦可能有設立需較高水平的工程經理職位，增強與業主立案法團的工程經理及工程顧問溝通。

工程顧問亦有時被稱為工程經理或合約經理。

- 邀請專業公司競投服務

本節所提及的競投專業公司的數目下限，是引述《建築物管理條例》的法定規定。通常第一階段的服務收費都介乎港幣10,000至100,000元之間。在這些情況下，該條例規定最少要由3間公司競投。

第二階段的收費通常高於港幣100,000元，故此需要最少由5間公司競投。揀選公司列入邀請名單前，先進行投標公司資格預審，是一個較可取的做法。被邀請投標的專業公司數目若超過建議，會帶來很多不必要的標書分析工作，尤其是當業主採用傳統而非電子化的招標程序時，可能會浪費很多紙張及其他資源。

(c)	工程顧問的服務範圍

(i)	工程顧問的職責

在其他專業人士的協助下﹝如需要﹞，工程顧問通常在第二階段須執行以下職責﹕

-	與業主開會，給予專業意見，協助作出維修範圍的決定；

- 為遵行法例規定而聯絡有關的政府部門及協調工程使其能達到部門的要求；

- 擬備招標文件，包括圖則、工程及所用物料的規格；

- 協助擬定承建商投標公司名單；

- 負責招標程序；

- 分析標書及擬備報告和建議；

- 代表業主立案法團批出工程合約；

- 監督工程進度及質量；

- 管理合約及執行有關事宜；

- 證明承建商分階段完成的工程，及處理其相應分段工程費用的申請及後加工程費用的要求；及

- 證明工程竣工，並監督修復工程等。

(ii)	其他建築專業人士

若維修保養或改善工程涉及專門類別的工程，業主立案法團可能需要聘用合適的專業人士，以協助工程顧問鑒定施工質量。常見另外聘請的專業人士如下﹕

- 註冊結構工程師以進行大型結構性維修或加建新建築物的工程；

- 岩土工程師以處理斜坡問題等。

- 工料測量師以進行複雜及大型維修保養工程的工料測計；或

- 屋宇裝備工程師以進行冷氣、消防裝置或電梯維修的大型工程。

這些另聘的專業人士可納入工程顧問的服務合約，或由業主立案法團直接獨立聘用。通常在第一階段專業人士提交的樓宇狀況報告及建議後，業主考慮所需進行的工程範圍時，便應同時考慮在第二階段需增聘那一個類別的專業人士。

(iii)	專業顧問

其他因應情況或會聘用的專業顧問，包括有控制白蟻和害蟲的顧問、地下排水管勘測顧問、石棉顧問、游泳池設計顧問等。

4.3.5	委聘承建商

承建商負責進行有關工程。一個有實力及負責任的承建商，會聘用經驗及技術豐富的工人進行工程，及合資格的地盤監督安排不間斷的監管，以確保工程的質量。工程顧問通常可以提供按需要及定期的監督。對不能達到所需水平的承建商，工程顧問能做的只是限於及早發現問題，警告承建商或建議終止工程合約。因此，在選擇承建商方面應非常小心，並作出仔細考慮。

(a)	法定要求

(i)	根據《建築物條例》規定下註冊的承建商

- 在大多數情況下，如進行保養維修工程，特別是經建築事務監督核准的、結構性及大型的維修工程，便須聘用註冊一般建築承建商。建築事務監督根據《建築物條例》的規定，備存了註冊一般建築承建商名冊及註冊專門承建商名冊﹝所載列的專門承建商可進行不同類別的專門工程﹞。承建商須符合既定的標準，並通過註冊事務委員會的評審，方可獲建築事務監督考慮列入有關的名冊。註冊承建商如曾向屋宇署表示有興趣進行與樓宇安全有關的工程，在其網址(www.info.gov.hk/bd)上所公佈的名單中會在該承建商的名稱旁邊注有「*」號。

(ii)	其他註冊或持牌承建商

水喉、電力及消防裝置工程，均需由根據水務署、消防處及機電工程署規定的持牌或註冊承建商進行。

(b)	擬備甄選投標公司的名單

維修工程合約大多涉及龐大的金額，容易發生索償、糾紛甚至法律訴訟。在獨立的建築專業人士協助下挑選富有經驗及合資格的承建商，將有助順利完成所需工程。

擬備投標公司的名單是第一步，亦是最重要的一步。若不慎將質素欠佳的公司納入名單內，日後很容易引起糾紛，因為這些承建商通常都會提交一個價錢極低的標書以取得合約，中標後就想盡辦法在工程進行期間作出質與量的更改，以求抵銷損失甚至圖取厚利，因而導致不少糾紛出現和令工程延誤。

(i)	擬備名單的準則

承建商過往的經驗及表現記錄是業主考慮的最重要因素。除了細閱承建商以往同類工程的客戶推薦信外，業主立案法團或工程顧問亦應與發推薦信者或推薦人直接討論，以充份了解承建商的質素。

承建商的管理架構是否完善及財政狀況是否充裕亦是考慮的因素。聘有資深建築專業人士作為監督的承建商，會較容易與工程顧問及業主立案法團溝通。

此外，亦應審慎考慮投標公司過往的勞工安全記錄。承建商的勞工安全記錄若欠佳，則發生意外的機會較高。萬一發生工業意外，不單可能令業主立案法團負上法律責任，更可能會大大延誤工程。

若承建商的表現質素成疑，便不應將其納入邀請競投的名單內。

(ii)	投標資格預審

投標資格預審是由工程顧問進行的初步工作，以訂定有興趣參與投標的公司的最低要求。這些要求可包括過往經驗、過往工程的參考資料、前度僱主的推薦信、公司規模、專長及財政能力。資格的預審亦有可能包括與諮詢人或推薦人直接討論，以及與有興趣的承建商面談。

應留意的是，將承建商納入邀請投標名單內，意味該公司已被認為有能力及適合進行所需的工程，惟須視乎其投標的價錢而決定是否將這項工程判給有關的公司。

(iii)	按金

不鼓勵業主要求投標公司先付一筆不會發還的按金，因為這會容易令質素好的承建商卻步，不作競投。

(c)	甄選方法

(i)	一般甄選方法

- 甄選承建商的方法很多，較常見的做法有三種 ﹕公開招標、選擇性招標及議標。

公開招標

業主立案法團通常會刊登廣告，公開邀請有興趣的承建商索取及提交標書。但這個方法很難預計有興趣投標者的數目，無形中妨礙工作流程。若有興趣投標的公司過多，工程顧問便要花費大量人力物力準備投標文件及審核競投公司的質素。

選擇性招標

在根據投標資格預審、建築專業人士及其他樓宇業主等人的推薦而擬定投標公司名單後，便會組成獲邀投標承建商的名單，再向名單上的公司發出邀請落標。建議只將那些有興趣而業主立案法團準備接納的公司列入名單內。邀請名單不應過長，否則會間接影響投標人的興趣及所收回標書的質素。因此，若投標要引入競爭，則應以選擇性招標代替公開投標。投標公司的數目亦應限制在5至6間。

議標

若只是進行小型修葺保養工程，而業主本身已認識一些質素佳的承建商，則議標可能是一個較簡單的方法。但這個方法通常不適用於涉及多個業權的樓宇所進行的大型維修保養工程，因為這個方法本身不是一個公平的程序，而且容易引起投訴。

(ii)	套餐合約

「套餐合約」或稱「全包合約」是指承建商或建築專業人士提供的一站式服務，包括了工程顧問的服務及承建商的工程兩者的合約。業主可能會覺得這個方法較方便，因為整個過程中只牽涉買賣兩方。但工程顧問在此情況下很容易會受到承建商的影響，變成沒有獨立的第三者公正地為業主監督承建商，情況可能變得對業主很不利。亦可能會令顧問和承建商之間產生利益衝突，令顧問不能客觀公正地評審承建商的表現。

「套餐合約」較適用於極度專門及無需工程顧問參與太多的工程。

4.3.6	招標

(a)	招標文件

招標文件應包括以下資料﹕

- 工程項目清單；

- 一般及特定工料的規格及標準；

- 合約條款及條件；

- 投標表格；

- 各種圖則如平面圖、立面圖、截面圖等、以及工程細節大樣圖；

- 接納投標的準則；

- 付款的條件及安排；

- 有關工程延誤及賠償的安排；

- 保用；及

- 保修期。

本全書附錄20載有不同形式的標準文件樣本，這些樣本已包含大部份有關詳情。

(b)	工程的範圍

樓宇確實需進行多少工程來維修妥當，未必會全部在第一階段勘測報告所提供的工程項目清單及圖則中顯示出來。舉例來說，鬆脫瓷磚的面積有多大，需要待承建商鑿去鬆脫飾面後才能知道。因此，工料定價表才是重要的依據，所報的單位價格有助業主按最終工程的幅度，量度計算所需的費用。

另一方面，若在勘測報告上工程顧問提議業主應全面更換飾面或裝置，而非只更換有損毀的部份，業主應積極考慮工程顧問的意見，權衡全面翻新與局部更換的利弊。有時候，部份飾面的狀況雖然看來良好，但如考慮到發現損毀部份的範圍及性質後，推斷出其餘看來完好無缺的部份其實已差不多到達到使用期限的終結，若仍只作局部翻新，並不能把問題徹底解決。

(c)	招標程序

一般招標程序包括以下步驟﹕

- 發出招標邀請書；

- 發出投標所需文件；

- 收回及開啟標書；

- 由工程顧問分析各標書；

- 由工程顧問作出建議，然後由業主立案法團作最後決定；及

- 批出工程合約。

招標程序

| 預備招標文件 |
| --- |
| 工程項目清單 一般工料的規格及標準 特定工料的規格及標準 合約條款及條件 投標表格 | 平面圖 立面圖 截面圖 工程細節大樣圖等 |

甄選方法

| 公開招標 |  | 選擇性招標 |  | 議標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 邀請投標公司 |
| --- |
| 工程的預計費用 | 最少投標公司的數目 |
| 介乎10,000元和 100,000元之間 | 最少有3間投標公司 |
| 超過100,000元 | 最少有5間投標公司 |
| 超過200,000元，或佔業主立案法團全年預算的45%﹝以金額較少者為準﹞ | 最少有5間投標公司並須由業主立案法團在會員大會上議決 |

收集標書

所有標書應交回業主立案法團，放在一個配有雙重鎖的投標箱內，兩條鑰匙應由管理委員會兩位成員分別保管。

開啟標書

遞交標書的截止時間一過，應立刻將所有標書開啟 必須有最少3位管理委員會的成員在場 應在開標記錄上及各標書內任何重要的修改部份﹝如報價﹞簽署 須妥善保存所有標書至評審標書為止 逾期遞交的標書概不受理

評審標書

若不是選取最低價的標書，應書面記錄作出不選最低標決定的理由，供業主參考 禮貌上，亦可以將中標公司的名稱及其投標價通知其他落選投標公司 所有招標文件、合約、收據等應最少保存6年，讓有關人士如業主或獲民政事務總署授權的人員查閱

將招標結果通知業主/住戶

(d)	邀請投標公司的數目

決定邀請投標公司的數目前，應考慮維修工程的預計費用。亦可參考民政事務總署出版的「大廈管理及維修工作守則」。

| 預計費用 | 投標公司的數目 |
| --- | --- |
| 介乎10,000元和 100,000元之間 | 最少有3間投標公司 |
| 超過100,000元 | 最少有5間投標公司 |

若投標金額超過200,000元，或佔業主立案法團全年預算的45%﹝以金額較少者為準﹞，則有關標書獲接納與否，須由業主立案法團在會員大會上議決。

(e)	招標公告

招標期內，應張貼招標邀請書的副本在樓宇當眼處。

(f)	招標記錄

邀請投標公司和收回標書的記錄應妥為存檔。

(g)	收集標書

所有標書應交回業主立案法團，放在一個配有雙重鎖的投標箱內，兩條鑰匙應由管理委員會兩位成員分別保管。

對於沒有正式管理處的小型樓宇，交回標書的時間可限制在兩個小時內，在這段期間收集標書的投標箱可由有關人士代為看管；另外一個方法是將投標箱放在工程顧問的辦公室。

(h)	開啟標書

遞交標書的截止時間一過，應立刻將所有標書開啟，其間必須有最少3位管理委員會的成員在場。這些成員應在開標記錄上及各標書內任何重要的修改部份﹝如報價﹞簽署。須妥善保存所有標書，直至工程督導委員會召開會議，與工程顧問一起評審標書為止。逾期遞交的標書概不受理。

(i)	評審標書

一般標書的重要部份通常會交給工程顧問作詳細分析及提出建議，然後由工程顧問向業主立案法團報告，讓法團作最後決定。

工程督導委員會的成員應向業主立案法團的秘書申報利益衝突，如有需要應退出標書評審及日後的監察工作。秘書亦應將此事向主席報告。在一般情況下，應選取最低價的標書。若情況並非如此，應書面記錄作出不選最低標決定的理由，供業主參考。

禮貌上，亦可以將中標公司的名稱及其投標價通知其他落選投標公司。所有招標文件、合約、收據等應最少保存6年，讓有關人士如業主或獲民政事務總署授權的人員查閱。

(j)	給予業主/住戶的通知

應以書面將招標結果通知業主/住戶。

(k)	工作進度表

雖然承建商的工作進度表可以在批出合約之後才遞交，但我們建議業主立案法團及工程顧問在批出合約前，應仔細考慮工作進度表，這樣可及早糾正工程顧問可能忽略的事項，避免負上合約責任。

(l)	合約期

擬備招標文件時，工程顧問及業主立案法團應商討承建商完成所需工程的合理時間，並且就此達成協議。訂定過短的完成合約時間，可能會推高投標價、造成很多爭拗或令有能力及負責任的承建商卻步。

若工程顧問不肯定完成工程所需的合理時間，特別是當合約牽涉專門工程時，可考慮在招標文件中列明不同的完成限期，讓投標公司提供每個限期的投標價。這樣工程顧問及業主立案法團便可考慮，為要縮短工程引起不便的時間而需要承擔的額外費用是否值得。

(m)	延誤賠償

承建商因工程延誤而須向業主立案法團作出賠償的個案相當普遍。合約一般列明每延誤一天，承建商所須支付業主的賠償金額。但若證明工程延誤的理由是非承建商可以控制，如惡劣天氣、意外、火災等，工程顧問便會按延誤成因的合理時間發出延長工程期的證明書。

因工程延誤而有所爭拗，在樓宇維修保養方面可謂屢見不鮮。業主應注意以下事項，按公正原則處理以避免爭拗﹕

-	擬備招標文件時，應與工程顧問一起商議完成工程的合理時間。應考慮農曆新年假期、從海外訂購的電梯配件或其他物料所需的時間、惡劣天氣等因素對工程所造成的影響。

-	為免業主有錯誤的期望，訂立的每日延誤賠償款額必須合理。承建商支付的款項應屬於補償性質而非懲罰性質，因為如一旦有爭拗，便要在法庭上證明此賠償是實際的損失。

-	業主立案法團在正式批出合約前，應主動與承建商訂立工作進度表。

-	如承建商提出一些工程顧問或業主立案法團均忽略的事項，工程顧問和法團應重新仔細考慮。開標後更改完成合約的期限，是不公平的行為。如情況需要，業主甚至可能需要重新招標，以求用合理價錢在合理時間內完成合約所訂的工程。

4.3.7	簽訂合約後的管理安排

(a)	工程策劃

若工程計劃進度表並未在簽訂合約前討論及達成協議，則承建商及其分包商亦應在獲得工程合約後盡快提交，以顯示整個合約的目標如何能達至，及不同階段的工程怎樣銜接等。

(b)	定期檢討工程進度和檢查質量

(i)		監督工程人士

承建商有責任不斷監督工程的安全和質量。至於工程顧問的定期監督責任，通常在服務合約中列明。但仍建議業主和顧問就監督範圍及頻密次數協定清晰的具體安排。工程督導委員會通常會委派一至兩名熟悉建築業的委員協助視察評估工程的質量。

對於一些中小型的工程項目，工程顧問通常負責所有監督的責任，如監察工人造工質素、在地盤使用的工程用料是否恰當等。至於大型的工程項目，工程顧問會建議業主立案法團聘用一名全職監工，代表業主以處理日常質量檢查工作。

若工程合約十分繁複，業主立案法團可考慮聘用一名豐富經驗的專業人士作為工程經理，監察及管理各有關人員的合理表現或工作水平。

(ii)	定期檢討工程會議

工程督導委員會的成員應和工程顧問及承建商定期檢討工程進度和質量，確定是否與合約條文一致。應有清楚記錄有關評估日期、工程進度、發現的問題、補修期限、及進度會議等，以作監察之用。如發現工程進度比原定的為慢，應通知各業主，述明背後原因及與承建商協議的補救措施等。

(c)	付款安排

業主立案法團應在工程顧問發出中期工程完成證明書後，按合約條款向承建商繳付中期費用。若發現工程或其中部份工程並不符合合約的規格，工程顧問應通知業主立案法團，暫時停止繳付未符規定或有問題工程部份的款項。

若工程複雜，可聘請工料測量師評估中期工程的完成量，作為繳付中期費用的依據，工程目顧問會核證整體工程質量﹝包括造工﹞是否可以接受。

(d)	為工程是否可以接受而進行的質量檢查

(i)	視察已完工的工程

工程接近完成的時候，負責的工程督導委員會成員、工程顧問及承建商應共同檢查完成工程的質量，並確定所需的補修措施。這類檢查可能需要重覆進行，以確保承建商已完成合約訂明的所有工程及達至所需的規格。

(ii)	政府部門的參與

若工程是按政府部門如屋宇署發出的命令而進行，則工程顧問應在工程完成後，安排該部門的職員到現場一起視察。政府部門發出的完成規定事項證明書通常被視為完工的里程碑，應盡快獲得。

(e)	工程更改

工程更改是指批出合約後工程進度或規格的改變，一般行內稱為加減帳。批出合約後應盡量避免任何更改，以免對業主立案法團及承建商造成未能預計的財政負擔。如果無法避免，應盡量限制更改事項為承建商已在工料定價表內給予單價的項目。除非業主另行為新工程招標，否則大幅度更改會對那些投標落敗的公司不公平。

- 未完成或不合標準的工程

業主不應容許承建商擅自省略一些工程，即使因而獲減收費用看來合情合理，因為這會對其他投標落敗的公司不公平。所有不符合規格的工程得必須按合約規格標準重做。承建商可使用與合約所載的規格相同的替代物料，但須先得到工程顧問及業主立案法團的同意。較便宜的收費並非接納不合標準的工程的原因，否則後患無窮。

(g)	實際完工

工程顧問應待所有工程按照原定規格及工程項目清單完成後，方可發出實際完工證明書。就局部完成的工程﹝不包括尚未完成有問題的工程﹞發出證明書的做法可能有欠妥當，因為承建商取得部份竣工證明後可能不再處理還未完成的工程。

但對於那些涉及多幢樓宇的工程，工程顧問可在每幢樓宇所須的工程完成後，為該幢樓宇發出完工證明書。

(h)	保修期

在發出實際完工證明書後，樓宇的有關施工部份將正式交回業主/業主立案法團及租客使用。在保修期內，視乎合約所訂，通常在工程完成即發出實際完工證明書後6個月至1年內，承建商有責任修補所有出現的損毀。在所有修補工程妥善完成後，工程顧問就會發出最後證明書，業主便須發放原先保留的款項。待最後結算完成後，整個工程合約便告完結。

4.3.8	工程進行期間的管理問題

維修、保養及改善工程可能會造成滋擾，影響住戶的日常生活，又或會對住戶的生命或財產構成危險。因此，業主立案法團應針對問題加強管理，定下目標的優先次序。以下是一些有關的建議﹕

(a)	聘用工程經理

通常監督工程顧問及承建商表現的責任會落在工程督導委員會亦即有建築經驗的委員身上。不過，由於委員是以義務和兼任的性質參與管理，遇上較複雜或大型的工程時便很難作出有效的監督。因此，應考慮聘請工程經理，以減輕工程督導委員會內各委員的工作負擔。

(b)	保安

在施工期間，有需要加派保安員巡邏及採取較嚴密的保安措施。在夜間，棚架及有蓋行人通道亦應有足夠的燈光照明。

(c)	各種滋擾

一般而言，業主立案法團就進行維修保養及建築工程徵詢過有關住客後，亦需在合約文件中列明特定要求，務求將滋擾減至最低。在合約批出後至施工前的一段時間內，業主立案法團應與工程顧問及承建商協議，在施工期間使用甚麼類型的電動工具及如何減少其所發出的噪音、塵埃、污水及建築廢料。這包括說明所需的預防性及保護性措施的施工方法，如安裝隔音屏障及聘用經訓練的合資格工程人員等。

(i)	噪音

根據《噪音管制條例》，承建商如沒有建築噪音許可證，只可在每日早上7時至晚上7時內施工﹝在假期除內則全日不可以施工﹞。如需要在受管制的時段內施工，承建商應先獲取業主的同意，在施工前再根據《噪音管制﹝一般﹞規例》向環保署申請建築噪音許可證。業主立案法團或管理公司需考慮禁止任何工程於一些敏感時間﹝例如晚上9時至早上6時﹞進行。如有工程已在受管制的時段內獲准進行，亦需事前通知住客。

承建商應採用適當的建造方法及工具，減低對住戶造成的滋擾。例如安裝消聲器、滅音套、隔音板或隔音屏障等，均能有效減少噪音。承建商應盡量避免使用會發出強大噪音的工具，例如手攜式軋碎機或強力電鑽，又或只應在特定的時間內使用這些工具。

業主立案法團，工程顧問以及承建商應清楚知道，若樓宇內有建築工程，其產生的噪音會透過樓宇的結構元件，滋擾一些對噪音敏感的使用者，如住宅單位或班房。在此情況下環境保護署亦絕少會發出建築噪音許可證，就算會發出，亦會加上嚴緊的防止噪音擴散條款。許可證需掛在地盤當眼處。

(ii)	塵埃

減少塵埃的方法包括在敲鑿位置的四周圍上隔塵設備，例如隔塵膠板，或灑水以減少塵土飛揚。

(iii)	污水

為減低污染，承建商應在污水排放地點放置過濾器及泥沙沉積裝置，並避免將污水排放入雨水渠，引致淤塞。

(iv)	建築廢料

應指定一個具足夠負重力的地點收集建築廢料，並在該地點的四周設置適當及足夠的隔板，以及定期將廢料運走，避免過量堆積。

4.3.9	地盤安全監工計劃書

(a)	地盤安全監工計劃書

較大規模的建築工程必須有地盤安全監工計劃書。認可人士、註冊結構工程師及註冊承建商必須在施工前，須按工程的性質及規模向屋宇署提交該計劃書，供屋宇署審批。在施工期間，屋宇署人員亦會不時到現場核查，以上各人士有否按計劃書派適任技術人員監督工地安全。

通常簡單的維修保養工程及大部份按法定命令執行的工程均不需要地盤安全監工計劃書，但斜坡修葺及土地勘測工程則需要。業主應按工程的個別情況與認可人士和註冊結構工程師商討，評估是否需要提交有關的計劃書。

(b)	適任技術人員

若需要提交地盤安全監工計劃書，認可人士、註冊結構工程師及註冊承建商均須聘請適任技術人員，進行工地安全監督。視乎工程的性質及規模，所需監督的層次亦會有不同的標準。因此，業主在進行招標，委聘第二階段所須的工程顧問及承建商前，應先尋求第一階段建築專業人士在這方面的意見，從而將這方面所需的要求列明在招標文件中。

4.3.10	防止賄賂

(a)	違法行為

所有參與樓宇保養及管理工作的人士必須留意，根據《防止賄賂條例》的規定，任何代理人﹝例如物業管理公司的僱員或業主立案法團管理委員會的委員﹞未得其主事人﹝即受僱的公司或業主立案法團﹞許可，在任何與其主事人的事務或業務有關的行為﹝例如選擇承建商或監督工程﹞中索取或接受任何利益﹝例如禮物、貸款、折扣或回佣等﹞，即屬違法；而提供該利益的人士亦屬違法。

(b)	常見的問題

在樓宇保養及管理工作中常見的貪污及舞弊行為如下：

(i)	選擇承建商

-	收受非法回佣或利益，作為偏袒或洩露競投公司的標價給某承建商的報酬；

-	分拆工程合約，規避正常招標程序，以謀取私利；或

-	向負責採購物品或服務的人員、委員、或其近親所開設或擁有股份的公司採購物品或服務；又或成立空殼公司，將差價中飽私囊。

(ii)	監督工程及服務

-	徇私或收受利益，容許承建商提供不合規格的工程及服務。

###### (c)	預防措施

要預防以上問題，可以採取下列措施：

(i)	制定政策及執行工作人員操守指引

-	樓宇管理組織，包括物業管理公司及業主立案法團，應就其僱員及委員收受利益及利益衝突的事宜訂立標準，並切實執行有關規定；及

-	向所有有關人士，包括業主、管理委員會委員，承建商，物業管理公司僱員等，公佈有關政策及指引，讓他們有規可循，減少貪污的機會，以及避免誤解或無意間觸犯法例。

(ii)	改善制度及加強管制

-	制定招標的準則及程序，記錄標書和報價，以便查核；

-	將標書及有關文件鎖好，並由管理委員會多位委員一同開標及評審；

-	根據既定的準則，及參考市價評審標書和報價；

-	避免及監察在短期內多次聘用相同的服務，又或進行同類的工程；

-	要求負責挑選及監察承建商的人士申報任何利益衝突，並抽查申報，防止營私舞弊；

-	訂立明確的驗收工程或服務標準及要求；以及

-	委派不同人士負責招標及監督工程或服務的工作，以防串通。

4.4	長遠維修保養計劃

本節述明了長遠維修保養計劃的基本原則。其中一些內容或比較偏重理論，但引述的目的，是要讓業主明白預先計劃的重要性，以及必須採取預防的措施，減少人命傷亡的危險。業主如想深入了解長期保養計劃，可以參考其他書籍和刊物。有了這方面的背景知識，業主會較容易與建築專業人士溝通，以訂立長遠的計劃。

4.4.1	一般性保養

制定保養計劃時，應留意以下事項﹕

- 保養

包括定期檢查、清洗、抹油﹝機械零件﹞及調較。定期保養的目的是要減低耗損及防止故障。

- 維修

除了定期保養外，樓宇的構件裝置及設備亦需要經常維修。維修通常都是有需要時才進行，因而較為被動。優良的設計、用料、造工、使用得宜及定期保養、周詳檢查及不拖延所需的小規模維修，均能有效推遲大型維修的時間及其所需的規模，長遠來說更化算省便。

- 更換

當樓宇構件或部份系統已到達使用年限時，不宜再作維修。更換構件或零件反而會更具成本效益。

- 改善或提昇

包括重新粉飾、進行改善及翻新工程等，以改善或提昇樓宇某部份的情況或規格。

4.4.2	有計劃的維修保養

故障出現後才作維修，通常會為用戶帶來不便，成本亦較高，而定期檢查及維修則有助減低零件的損耗程度。因此，有計劃的維修保養工作，較具成本效益，亦有助改善構件或設備的效能。有計劃的維修保養工作可分為以下兩大方向：

(a)	有計劃的預防性維修保養

目的是避免設備或構件突然出現損毀或故障。為確保設備持續操作正常，保養工作會在設備的預計壽命內，損毀或故障出現之前定期進行。

(b)	有計劃的修復性維修保養

負責保養工作的人員已經配備所需裝置的構件及零件，亦已準備好所需的工程人員候命，但保養工作只會在發生故障或問題出現後才進行。如採用此類安排，住客需容忍在工程期間設備服務中斷帶來的不便。而工程人員的費用支出亦會因不定期維修的頻率較多而相對較預防性的為高。

4.4.3	樓宇狀況勘測

在進行保養工作前，通常先進行樓宇狀況勘測。目的如下﹕

-	了解樓宇的目前狀況及老化程度；

-	確定老化的原因，以便採用適當的方法維修；

-	評估工程範圍、準備預算開支、制定工程優先次序及擬備工程進度表；以及

-	評估維修保養工程的項目、數量及費用，為所需的工程訂定合約。

第4.3.4(b)(i)節提供了聘請有關建築專業人士進行勘測的詳細資料，可供參考。

4.4.4	維修保養的策略及標準

維修保養不足或不當，會令設備經常發生故障或損毀，危及用戶及公眾的安全，亦會令樓宇加速老化貶值。樓宇的管理人員有責任制定政策及計劃，以達到業主的需要。

不同用途或不同等級的樓宇所需的維修保養標準各有不同。這方面的政策應包括兩項基本的指標，是服務質素及就投訴作出回應所需的時間。

不同類別的樓宇所需的服務質素舉例如下：

| 樓宇類別 | 所需的維修保養層次 | 回應時間 |
| --- | --- | --- |
| 住宅樓宇﹝低保養要求﹞ | 修復性﹝沒有計劃的﹞ | 24小時內 |
| 住宅樓宇﹝高保養要求﹞ | 修復性﹝沒有計劃的﹞或有計劃的修復性或預防性 | 4小時內 |
| 商業樓宇 | 有計劃的修復性或預防性 | 4小時內 |
| 豪宅或高級商業樓宇 | 高度有計劃的修復性或預防性 | 半小時以內 |

4.4.5	維修保養工程的預算開支及更新工程儲備金

## (a)	預算開支

## (i)	傳統方法

採用這個方法，樓宇維修保養的預算開支會成為全年預算開支的某個百分比，通常是按照去年的開支作出輕微的調整。這個方法最大的缺點是預算開支與樓宇現況沒有關連，因此不一定有足夠經費應付所需工程。

## (ii)	用程式計算的方法

每年的維修保養工程預算開支按照既定的程式計算。而程式是將每平方呎或米面積所需要的費用、現時更新成本的某個百份或其他因素來量化，從而預測將來的需要。

與上述的傳統方法一樣，這個方法不能令預算開支配合實際的需要。這個方法亦假定各組件的更換模式及周期相同，而且沒有考慮到不同的建築構件/組件會有不同的使用周期。

這個方法如能配合樓宇狀況勘測，則物業維修保養經理便可對保養及翻新需要作出較為實際的評估以助業主決定。

## (iii)	按照樓宇狀況而計算的方法

這個方法包括樓宇狀況的全面勘測，以確定所需的維修保養工程。這方法雖然比較準確而且對症下藥，但相對來說亦比較費時和昂貴，不一定能夠每年都能夠有資源去進行。

(b)	更新工程儲備金

(i)	更新儲備金

在新樓宇入伙後應盡快成立更新工程儲備金，以便將來可用作更新大型設備，例如水泵、配電板、後備發電機、空調機器及天台防水層等。

(ii)	備用基金

此外亦應成立備用基金，作為日後改善樓宇公用地方之用。只要將業主或住戶每月繳交的管理費略為增加便可用作基金供款。這個方法可避免因要進行更新或改善工程時，令管理費暴增或需向業主徵取大數目的費用，惹來猛烈批評或不合作。

4.4.6	維修保養周期

下列的維修保養周期只供參考。維修保養周期須視乎每幢樓宇的個別情況及服務指標而定，可以調整，以切合某情況和預期達致的水平。但是，一些影響住戶及市民安全的重要項目的維修保養周期則不應延長，例如外牆飾面、消防設備及電梯裝置等。

| 設施 | 工程項目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 外牆油漆 | 重新粉飾 | 4至5年 |
| 外牆飾面 | 定期檢查 | 每年 |
|  | 詳細檢查 | 5 至 6年 |
| 內部間牆 | 重新粉飾/修補 | 3 年 |
|  | 結構性修葺 | 於有需要時 |
| 食水供應系統 | 檢查及潤滑水泵和檢查閥門(水掣) | 每月 |
|  | 清洗水缸和檢查閥門 | 3個月 |
| 沖廁水供應系統 | 檢查及潤滑水泵和檢查閥門 | 每月 |
|  | 清洗水缸 | 6個月 |
| 窗戶、外部欄杆及金屬部份 | 檢查狀況和重新安裝 | 每年 |
|  | 重新髹漆﹝鋼及鐵﹞ | 2至3年 |
| 天台排水系統 | 檢查和清洗排水渠及排水明渠 | 每2個星期或颱風吹襲/豪雨的前後 |
| 地面排水系統 | 檢查表面有沒有損毀或植物生長 | 每年 |
| 地下排水系統 | 檢查和清洗沙井 | 2個月 |
|  | 用閉路電視勘測地下排水渠﹝如預計地下泥土會有頻密的移動或沉降﹞ | 2年 |
| 電梯 | 抹油和保養 | 每個月 |
|  | 大修 | 每年 |
| 消防裝置 | 由管理人員檢查和重新安裝 | 每星期 |
|  | 進行大修和向消防處報告 | 每年 |
|  | 檢查防火門 | 1至2天 |
| 遊樂設施 | 由管理人員檢查 | 1至2天 |
|  | 由機械技工/專業人員檢查 | 每年 |
| 斜坡及擋土牆 | 由管理人員檢查地面排水渠道和保護表層 | 在每年的雨季來臨前最少一次及暴雨、颱風之後 |
|  | 例行保養檢查 | 在每年的雨季來臨前最少一次及暴雨、颱風之後 |
|  | 由合資格的土力工程師檢查 | 最少每5年一次 |
| 其他 | 警鐘、公共天線系統、保安系統等 | 6個月至1年 |
|  | 天台、樓板及飾面 | 每年 |

4.5	跟管理有關的事宜

4.5.1	有關環境衛生的事宜

有關環境衛生的事宜包括：

-	每戶應有一個大小合適的有蓋垃圾桶，並應每日最少由清潔工人清理一次。切勿將垃圾桶放置在公用走廊及通道，因為這樣做會阻塞通道和引來有害蟲鼠。

-	應定期清理和保養樓宇內的公用垃圾槽及垃圾房。公共垃圾槽的急彎部份應加上隔音物料，以減少在傾倒垃圾入槽內時所發出的噪音。

-	走廊、天台、平台、天井的明渠，如有垃圾堆積，應即時清理，避免淤塞。如發現淤塞，應立即清理。

-	不可隨處拋棄傢具及其他體積大的物件，以免阻塞走火通道。管理處可在有需要的情況下，定下清理時間表，讓住戶定期丟棄家中較大的雜物。而所需的費用可由住戶按雜物件數攤分。

-	鋒利或有危險性（例如易燃或腐蝕性物料）的物品應分開盛載及丟棄。報紙、塑膠、金屬罐及玻璃瓶等廢物應盡量與其他廢物分開，以便回收再造。

-	堆積在單位簷篷頂的垃圾，應由簷篷所屬住戶負責清理，或由管理處安排定期的特別服務來清理。

-	經常檢查樓宇範圍內的露天地方，例如天台、天井、花園及平台，以免積水和滋生蚊蟲。

4.5.2	火警時的疏散安排及火警演習

(a)	火警疏散安排計劃書

即使樓宇的防火系統很完善，但是火災意外仍然有機會發生。所以，預先熟習火災發生時的緊急疏散安排是必須的，亦應因應本身單位的位置，預先計劃好疏散的路線。業主立案法團或物業管理人員亦應擬定一個火警疏散安排計劃書，清晰顯示逃生路線及集合地點，讓住戶在緊急時跟從。如有需要，應向建築專業人士徵詢或向有關政府部門查閱圖則。

(b)	火警演習

定期為住戶進行火警演習，可使他們熟習逃生路線，遇上真正火警時避免過於驚慌，並確保能安全及迅速地逃生。

###### (c)	消防安全巡查表

(i)	巡查表的作用

  - 設定巡查表的作用，是協助樓宇業主、住戶，產業經理，他們的代理人或僱員，就樓宇的消防安全設施進行例行檢查之時糾正一些小毛病或輕微違規之處。這不單止有助提高他們防火安全的意識，亦是保障其生命財產的最有效、最直接方法。附錄5載有消防安全巡查表的樣本，以供參考。

(ii)	如何使用巡查表

  - 巡查表是設計供一般市民使用的。表上所列出的巡查項目雖然很常見，但卻對消防安全非常重要。

  - 巡查表上如有任何一項是“有”，則表示消防安全受到影響，負責巡查的人員應立即把不符合規定的項目記錄下來。

  - 有關項目大部份都可輕易處理，例如清理樓梯的障礙物、關好防煙門等。巡查人員如發現這類不符合規定的項目，應當場糾正。

  - 如果巡查人員在糾正這些不符合規定的項目時有疑問，可諮詢有關的建築專業人士，或向有關政府部門查詢/索取資料。

  - 巡查表只提供一般日常的指引，更佳方法還是聘請建築專業人士，再定期檢查樓宇的狀況。

  - 樓宇業主或管理人員應保留已先填妥的巡查表，以便採取適當的跟進行動和日後作參考之用。

4.5.3	保安措施及聘請保安人員

為改善樓宇的保安情況及防止罪惡發生，可以採取以下方法：

- 改善樓梯及走廊的照明、安裝警鐘、閉路電視、對講機系統等。

- 如果樓宇的入口大閘是電動的，則大閘應該可以在停電的情況下，從樓宇內由看更或住客手動開啟。

- 樓宇的垃圾房／雜物房應鎖上，以防竊賊匿藏。

- 管理處應設置在正門大堂處，以便管理員監視人流出入情況。

- 如環境許可，樓宇外圍應加建欄柵，並在黑暗地方安裝適當的照明設備。

- 提高住戶有關防盜及保安的意識，例如出入樓宇時，應隨手將大閘關上。

- 除了向警方尋求協助外，業主亦可採取民事訴訟禁止樓宇單位用作不道德用途，以減少閒雜人等進出。

- 如對樓宇的防盜及保安措施有疑問，可致電香港警務處的防止罪案科查詢，有關聯絡電話見附錄2。

要改善樓宇保安，除了加強防盜及保安設施外，提高管理員的質素亦十分重要。根據《保安及護衛服條例》的規定，所有保安人員或樓宇管理員，必須持有由香港警務處發出的保安人員許可證或看守員許可證（俗稱「白咭」），才可擔任有報酬的保安工作。業主立案法團只可聘請持有效許可證的人士擔任保安工作。

4.6	業主立案法團

4.6.1	業主立案法團的職能

業主立案法團是根據《建築物管理條例》而成立的一個獨立法定團體，獲法律賦予起訴的權力，但同時亦可以被起訴。法律上，業主立案法團代表所有業主管理樓宇的公用部份、保障業主的利益及承擔有關的責任。它亦獲授權委任及監察物業管理公司，或終止管理公司的服務合約。

4.6.2	成立業主立案法團的程序

土地註冊處處長，若認為業主立案法團已按《建築物管理條例》的第3、3A、 4 或 40C及7(2)、7(3)條成立，便會因應當時實際情況發出註冊證書。

根據《建築物管理條例》第3條的規定，擁有不少於5%業權份數的業主可擔任為召集人，召開業主會議，以委任管理委員會。

會議通知應列出會議日期、時間、地點及議程 ﹝包括委任管理委員會事宜﹞，並須在舉行會議日期最少14天前發給所有業主。該通告亦須張貼在樓宇當眼的地方及刊登在本港一份報章上﹝該報章必須為民政事務局局長指定的其中一份本港報章﹞。有關認可報章的名單可向各區民政事務處及大廈管理資源中心索取。

若大廈公契有委任管理委員會的規定，則業主必須遵照公契辦理。

若沒有大廈公契或公契內並無委任管理委員會的規定，合計擁有不少於30%業權份數的業主可用決議方式通過委任管理委員會。但若按《建築物管理條例》第3條委任管理委員會遇到實際困難，可採用以下方法：

-	根據第3A條的規定，擁有不少於20% 業權份數的業主可向民政事務局局長申請由後者發出召開業主會議的命令。只要在會上出席投票的業主以多數票通過，便可委任管理委員會。

-	根據第4條，擁有不少於10%業權份數的業主可向土地審裁處申請由後者發出召開業主會議的命令。只要在會上出席投票的業主以多數票通過，便可委任管理委員會。

除公契另有訂明外，否則會議席上每名業主都可以按照其在樓宇所佔的業權份數投票﹝每一份業權佔一票﹞。業主可以在舉行會議之前24小時，以書面授權他人代表投票。

在業主會議上，業主會委任管理委員會的成員，並選出擔任主席、副主席﹝如公契註明有此職位﹞、秘書及司庫等職位的人士。

管理委員會須在獲委任後的28天內，向土地註冊處處長申請註冊，業主立案法團須待土地註冊處處長發出註冊證書後，才正式成為法人團體，亦可不斷續任。

有關成立業主立案法團的詳細程序，請參閱民政事務總署印製的「怎樣成立業主法團 ─ 有效執行大廈管理」小冊子。讀者可參考附錄18。

成立業主立案法團的程序

| 若大廈公契有委任管理委員會的規定，則業主必須遵照公契辦理。 |  | 若沒有大廈公契或公契內並無委任管理委員會的規定，合計擁有不少於30%業權份數的業主可用決議方式通過委任管理委員會。 |
| --- | --- | --- |

註冊

管理委員會須在獲委任後的28天內，向土地註冊處處長申請註冊。

發出註冊證書

業主立案法團須待土地註冊處處長發出註冊證書後，才正式成為法人團體，亦可不斷續任。

( *	業主會議可以在其他情況下召開，但仍十分鼓勵業主尋求法律意見或與民政事務處相討事件。)

4.6.3 	業主立案法團的權利及責任

根據大廈公契及《建築物管理條例》的規定，管理委員會及所有業主必須遵行所有業主立案法團於會員大會通過的決議案。業主立案法團是代表業主負責樓宇公用部份的控制、管理及行政工作，例如：

- 樓宇的維修及保養

- 執行政府的工程命令

- 執行大廈公契的規定

- 聘請樓宇管理人員

- 財務管理

- 購買樓宇保險

- 消防安全

- 防止罪案及保安

- 環境衛生

- 遵守「大廈管理及維修工作守則」

法律上，業主立案法團須為業主承擔在管理樓宇公用部份方面的法律責任。

假如業主對管理委員會的工作表現感到不滿意，而這些問題又未能在管理委員會的層面上解決，那麼業主可循以下途徑提出投訴：

-	管理委員會的主席在收到不少於5%業權份數的業主的要求後，須在14天內就此要求，召開業主立案法團會員大會；

-	業主可向土地審裁處提出申請，要求該處就樓宇管理事宜作出仲裁；

-	其他法律事宜，業主應尋求法律意見或聘請律師處理。

4.6.4	業主立案法團管理委員會的任期及職責

管理委員會成員的職責如下﹕

(a)	主席

-	主持業主立案法團及管理委員會的會議

- 處理有關樓宇管理的事宜

- 應業主的要求召開業主立案法團會議

- 協調各成員之間的不同意見

- 代表業主立案法團處理對外事務

(b)	副主席﹝如公契註明有此職位﹞

- 協助主席執行業主立案法團的職務

- 如主席未能出席業主立案法團及管理委員會的會議，副主席會代為主持有關會議

(c)	秘書

- 發出所有會議通知及擬備議程

- 記錄及保存會議記錄

- 保存業主名冊，並核實業主代表的身分，以確保有足夠業權份數的業主或業主代表出席會議

- 將更改的註冊資料向土地註冊處報告

- 在樓宇當眼的地方張貼每次會議的記錄

- 接管管理委員會退職成員保存業主立案法團的所有文件、記錄、帳簿及任何動產

(d)	司庫

- 擬備收支帳目及資產負債表

- 監管雜項支出

- 妥善保存收支帳目，以方便審計及業主查核

- 擬備來年的收支預算表，並在周年大會上提交予業主立案法團討論

- 定期在樓宇當眼的地方張貼收支帳目

- 在退職時將所有帳目交給秘書或管理委員會

(e)	管理委員會的會議

-	根據《建築物管理條例》賦予或加於業主立案法團的權力及義務，必須透過管理委員會行使及履行。

-	管理委員會須最少每3個月舉行1次會議。

-	管理委員會會議通告須在會議日期前最少7天送交予管理委員會各委員。通知須列明會議的地點、日期、時間及將提出的決議案﹝如有的話﹞。

-	會議的法定人數為管理委員會委員人數的50%﹝計至最接近的整數﹞，或3名委員會委員﹝以兩者數目較大者為準﹞。

-	管理委員會獲授權或須處理的事項，必須經由會上委員以多數票通過決議決定。

-	每名出席的委員就每項議程均有一票。如正反票數相同，則管理委員會主席除了原有普通票一票外，另可投決定性一票。

-	秘書須在會議舉行後的28天內，將已獲會議主席核證的會議記錄，張貼在樓宇當眼的地方。

(f)	管理委員會的任期

在法團按照《建築物管理條例》附表三第1(1)(b)節召開的第二次業主周年大會及其後每隔一次的業主周年大會上，除了以租客代表身份而根據第2(2)節當作為委任的委員(如有)外，管理委員會的所有委員均須退職，但可透過競選，不斷續任。

4.6.5	業主立案法團的會議

(a)	會議

- 在法團註冊成立起計15個月內召開法團第一次業主周年大會

- 在第一次或前一次業主周年大會後不早於第12個月，但不遲過第15個月，召開一次業主周年大會

- 就管理委員會認為恰當的事宜，隨時召開法團的業主大會，及

- 如收到合計不少於5%業權份數的業主要求，須在14天內，就有關業主所指明的事宜召開法團的業主大會

(b)	召開會議的通知

召開會議的通知須在會議日期前最少14天送交予每名業主及租客代表﹝如有的話﹞。通知須列明會議的地點、日期、時間、將提出的決議案或其他的討論的事項。

(c)	法定人數

法團會議的出席人數須達到法定人數，有關會議方為有效。法團會議的法定人數為﹕

-	假如會議決議根據《建築物管理條例》第30條將管理委員會解散，則法定人數須最少為業主數目的20%；或

-	在其他情況，法定人數則為業主數目的10%

(d)	主席

管理委員會主席須主持業主立案法團的會議。假如主席缺席會議，須由副主席代為主持。若副主席同樣未能出席，則出席會議的業主可委任一位業主主持會議。

(e)	會議記錄

會議記錄獲會議主席核證後，應由秘書在會議召開後28天內張貼在樓宇當眼的地方。

4.6.6	成立基金

根據《建築物管理條例》第20條的規定﹕

(a)	業主立案法團須成立一個常用基金

-	作為支付根據大廈公契﹝如有的話﹞及《建築物管理條例》規定行使權力及執行職責的費用；及

-	以支付整幢樓宇的地租、保險費、各種稅項或其他方面的支出。

(b)	業主立案法團可成立一個備用基金

-	以供用作任何屬未有預計或緊急性質的開支；及

-	在常用基金不足以支付費用下補貼任何(a)項所提及的開支。

4.6.7	與物業管理公司的合作

(a)	物業管理公司

按照大廈公契，物業管理公司擔當產業經理的角色，並代表業主或立案法團，運用專業知識執行一些日常管理工作，如樓宇公用部份及設施的清潔、維修及保養工作。物業管理公司亦獲授權履行大廈公契及《建築物管理條例》所訂明有關樓宇管理及保養的權利及職務。因此，物業管理公司實際正是業主或業主立案法團的代理人，故應小心注意其行動可為委託人﹝亦即業主或法團﹞帶來的法律後果。

(b)	物業管理公司名單

民政事務總署編製了一份物業管理公司的名單，有興趣的人士可向大廈管理資源中心及各區民政事務處的詢問處索取。此名單亦可在以下網頁下載﹕	www.buildingmgt.gov.hk/buildingmgt/resource/

4.6.8	調停大廈管理事項的糾紛

(a)	發生爭執

個別業主之間、業主與法團之間、業主與物業管理公司之間，或法團與物業管理公司之間，就大廈管理方面發生爭執的情況屢見不鮮。這些糾紛若未能靠業主立案法團的權力解決，可轉介至土地審裁處。根據《建築物管理條例》的規定，土地審裁處的司法管轄權已擴大至有權調停這方面的糾紛。

(b)	土地審裁處

根據《建築物管理條例》的規定，土地審裁處的司法管轄權包括﹕

- 命令召開業主會議，以委任一個管理委員會﹝第4條﹞；

- 解散管理委員會及委任或撤換管理人﹝第31條﹞；

- 處理業主立案法團的清盤呈請書及清盤令﹝第34A條﹞；

- 命令委任建築物管理代理人﹝第40 C條﹞；及

- 聆聽及決定有關樓宇管理的法律程序﹝第45條及附表10﹞。

(c)	有關程序

這些程序適用於有關業主立案法團及產業經理之間的糾紛、公用部份的定義及使用、管理費及其他開支的計算及分攤、大廈公契及《建築物管理條例》的釋義及引用等等，令市民無須化費大量金錢及時間便可循法律途徑解決糾紛。

4.6.9	業主委員會及互助委員會

若因種種原因令業主立案法團無法成立，可選擇成立以下團體，但它們並不享有相同的法律地位﹕

        - 業主委員會

大廈公契通常訂明成立業主委員會及其運作的細節、職權及職能。業主委員會主要是加強業主和產業經理之間的溝通，並在重要事項上向產業經理提出意見、建議或參與決定等，同時亦監察管理公司的工作。

        - 互助委員會

互助委員會是獲民政事務專員批准成立的「業主租客組織」，其主要功能是加強鄰舍關係及執行基本的樓宇管理工作。由於互助委員會並非法定組織，它沒有提出起訴的權力，亦不可能被起訴。

# Text boxes

向有關的政府部門及所屬分區的民政事務處徵詢

擁有不少於20% 業權份數的業主可向民政事務局局長申請由後者發出召開業主會議的命令。只要在會上出席投票的業主以多數票通過，便可委任管理委員會。

擁有不少於10%業權份數的業主可向土地審裁處申請由後者發出召開業主會議的命令。只要在會上出席投票的業主以多數票通過，便可委任管理委員會。

根據第3A條的規定，召開業立會議

根據第4條的規定，召開業主會議

擁有不少於5%業權份數的業主可擔任為「召集人」，召開業主會議。*

##### 根據《建築物管理條例》第3條的規定，召開業主會議

但若按《建築物管理條例》第3條委任管理委員會遇到實際困難，可採用以下方法：